ООО «Компания Земпроект»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТАЛДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Талдинского СП Усть-Коксинского района

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование изменений	3

Общие положения. Цели и задачи проекта	3

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

1.1. Предложения по изменению границ муниципального	6

образования	6

1.2. Прогноз численности населения	6

1.3. Предложения по изменению границ земель	7

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

1.4.1. Жилая зона	9

1.4.2 Общественно-деловая зона	9

1.4.3 Зона производственного использования	11

1.4.4 Зона рекреационного назначения	11

1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры	11

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры	12

1.4.7 Объекты специального назначения	14

1.5 Инженерная подготовка территории	16

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды	17

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды	17

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды	18

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	19

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов	19

1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	20

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	20

1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	21

2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ	24

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	28

4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	31

5. Технико-экономические показатели проекта	35

# Обоснование изменений

Работа по проекту Внесение изменений в генеральный план Талдинского  СП выполнена по заказу Администрации Талдинского  СП Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай.

Цель разработки проекта:

1. Внесение изменений в границы населенных пунктов в связи с расширением населенных пунктов.

2. Приведение наименований и обозначений функциональных зон Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

3.Внесение изменений в Карту функциональных зон Генерального плана в связи с изменением административного управления поселения, с учетом планов развития жилищного строительства, размещения объектов социального, административного и производственного назначения, инвестиционных проектов, намеченных к реализации с 2017 года.

4.Внесение изменений в Карты планируемого размещения объектов местного значения в части дополнения состава муниципальными объектами в соответствии с Реестром объектов муниципальной собственности.

5. Исключены из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса и планируемых земель населенного пункта земельные участки под сельскими лесами  согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года, в котором указано, что  леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях населенных пунктов, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда.

6. Рекомендован перевод земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

# Общие положения. Цели и задачи проекта

Проект Внесение изменений в генеральный план Талдинского сельского поселения разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай Республика Алтай 2014 (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209),

– Законом Республики Алтай от 03.03.2008 г. № 8-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их».

– Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II-04-2003;

– Сводом правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

– Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.;

Использовались материалы:

3. Генеральный план Талдинского сельского поселения Республики Алтай, разработанный ООО «Компания Земпроект»;

4. Внесение изменений в Схему Территориального Планирования Республики Алтай, разработанную  ЗАО « НИИ Гипрозем»;.

5.Внесение изменений в  Схему территориального планирования МО «Усть-Коксинский район», выполненных специалистами  ООО «Компания Земпроект» в 2016 г.

6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Планово-картографический материал: ортофотопланы, изготовленные специалистами ООО Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан» в 2010 году;

– космические снимки  GeoEye-1 на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены администрациями Талдинского сельского поселения и  Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай, специализированными организациями и органами государственной статистики.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

Ранее выполненные работы по разработке ГП Талдинского СП Усть-Коксинского района были выполнены в условной системе координат. В настоящий момент кадастровая палата по Республике Алтай перешла на местную систему координат, соответственно был проведен пересчет всех слоев и растровой подложки в МСК-04.

Проект разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь – 2026 год.

Расчетный срок – 2032 год.

Согласно внесенных изменений в генеральный план Талдинского сельского поселения, материалы Положения (ст.19 ГК РФ) содержат:

1) положение о территориальном планировании;

1) карту границ населенных пунктов  Талдинского  СП

2) карту планируемого размещения объектов местного значения М 1:50000и карту функциональных зон Талдинского  СП;

3) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Талда.

4) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон  с. Сугаш;

5) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон пос. Соузар;

Основные задачи:

Подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ населенных пунктов Талдинского СП;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2032 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.)

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

Предложения по изменению границ земель Талдинского сельского поселения

На расчетный срок генеральным планом не предусмотрено изменение существующей границы Талдинского сельского поселения.

## 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2036 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2017 гг.

Демографическая характеристика и расчет населения приведены в отчетах генеральных планов населенных пунктов Талдинского сельского поселения. В табл. 1 показана численность населения, принятая проектами генпланов.

Таблица 1

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01. 17 г | Первая очередь 2026 год | Расчетный срок 2032 год |
| с. Талда | чел. | 706 | 756 | 806 |
| С. Сугаш | чел. | 521 | 650 | 620 |
| Пос.. Сузар | чел. | 25 | 27 | .30 |
| Итого: | чел. | 1252 | 1433 | 1426 |

## 1.3. Предложения по изменению границ земель

Земли населенного пункта

Для развития населенного пункта, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

Предлагается перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта

С. Талда – 192,4 га;

С. Сугаш- 68,0 га;

С. Соузар- 3,9 га.

Предложения по изменению границ земель запаса

Проектом предусмотрены мероприятия по переводу земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. Предлагается  перевести 12522 га из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

Баланс земель по Талдинскому СП на расчетный срок приведен в табл. 2.

Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется перевести в категорию земель лесного фонда (17234 га).

Леса на землях сельскохозяйственного назначения, которые попали в населенные пункты, рекомендуется использовать как парковую зону, занятую городскими лесами. При этом необходимо учитывать, что режим использования лесов, установленный ст. 105 ЛК РФ не позволит размещать объекты капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Талдинского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 80184,0 | 80184,0 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 39690,85 | 34715 |
|  |  | % | 49,5 | 28,8 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 206,35 | 462,6 |
|  |  | % | 0,25 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Талда | га | 114,6 | 296,9 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Сугаш | га | 83,6 | 152,8 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Соузар | га | 8,2 | 12,9 |
|  |  | % |  |  |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | % |  |  |
| 1.3 |  | га | 97,8 | 105,4 |
|  | Земли лесного фонда | % | 0,12 |  |
| 1.4 |  | га | 27631 | 44865 |
|  |  | % | 34,48 |  |
| 1.4 | Земли запаса | га | 12522 | - |
|  |  | % | 15,61 |  |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 36 | 36 |
|  |  | % | 0,04 |  |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В границах населенных пунктов определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

1.4.1. Жилая зона

— упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки:

с. Талда - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки на 83,2 га ;

с. Сугаш - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки —до 103,1 га;

п. Соузар - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки  на 0,04 га.

1.4.2 Общественно-деловая зона

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай 2014 (утв. постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209), исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью;

- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов.

С. Талда

- разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы на 250 учащихся

- разработка проектно-сметной документации и строительство дома детского творчества;

- разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 50 мест;

- разработка проектно-сметной документации и реконструкция сельского дома культуры  на 250 мест;

- разработка проектно-сметной документации и строительства ФАП;

- разработка проектно-сметной документации и строительство пожарного депо на 1 машину;

- разработка проектно-сметной документации и строительство рынка;

— строительство стадиона с трибунами;

— строительство детских площадок;

— строительства административного здания.

С. Сугаш

— строительство СДК (1 очередь строительства);

— разработка проектно-сметной документации и строительство Национального центра (1 очередь строительства);

— строительство детских площадок (3 шт., 1 очередь строительства).

- разработка проектно-сметной документации и строительство почты (расчетный срок).

- Разработка проектно-сметной документации и строительство фельдшерско-акушерского пункта (расчетный срок).

П. Соузар

Учитывая малочисленность населенного пункта, предлагается строительство объектов социальной сферы многоцелевого использования, что позволит концентрировать ресурсы в разных отраслях социальной сферы и строить современные здания, где в одном здании может быть клуб и модельная библиотека, ФАП и аптека.

### 1.4.3 Зона производственного использования

С. Талда

—сохраняются до полной амортизации существующие производства СПК «Абайский»;.

С. Сугаш

— сохраняются до полной амортизации существующие производства — машинно-тракторная мастерская, склады сена и конного двора СПК «Абайский»;

- Реконструкции подлежит предприятие лесного хозяйства (лесхоз).

### 1.4.4 Зона рекреационного назначения

В районе с. Сугаш запланировано строительство туристической базы, включающей гостиницу, автостоянку, столовую и баню.

В северной части сельского поселения в районе, где ранее размещалась пограничная застава, запланирована территория под караван-парк, где будут размещены торговые палатки с продукцией, произведенной в Усть-Коксинском районе, кафе.

### 1.4. 5 Зона транспортной инфраструктуры

С. Талда

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

-  основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м;

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м;

С. Сугаш

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт. (предусматривается совершенствование улично-дорожной сети : основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 6,5 м, протяженностью 10,2 км, площадь покрытия 66300 кв. м.; второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 2,6 км, площадь покрытия 15600 кв

П. Соузар

Запланирован капитальный ремонт улиц села: обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 6,0 м.

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

С. Талда

Предусматривается строительство водозаборных скважин с общим дебитом – 15,3 м3/час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 150 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд.

Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов.

С. Сугаш

Необходимый запас подземных вод  в количестве 230 м3/сут. Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 11,0 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища.

Водоотведение

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения, с устройством  индивидуальных выгребов во всех населенных пунктах сельского поселения.

Теплоснабжение

С. Талда

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

С. Сугаш

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для школы на 120 мест установленной мощности 0,3 Гкал/час;

П. Соузар

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Электроснабжение

С. Талда

вынос линий ВЛ-10 кВ из жилой застройки

- реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

- строительство новых трансформаторных подстанций в новой застройки

- строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке.

С. Сугаш

вынос линий ВЛ-10 кВ из жилой застройки

- реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке

- строительство девяти трансформаторных подстанций в новой застройки

- строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 2,9 км

Газоснабжение

Централизованного газоснабжения на расчетный срок не планируется.

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь и информация

Для обеспечения населения средствами связи проектом предусматривается установка антенно-фидерных устройств операторов сотовой подвижной связи.

### 1.4.7 Объекты специального назначения

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами  на территории РА, соответственно на территории Талдинского СП будет внедрена новая система обращения с отходами

Подготовительный период рассчитан на 2018-2019 г.г.В подготовительный период запланированы следующие мероприятия:

1. В целях оптимизации затрат на весь комплекс работ по обращению с ТКО (сбор, вывоз, сортировка, переработка и захоронение) от населения, кроме мест общего пользования (ответственность за сбор и вывоз ТКО от мест общего пользования возлагается на Муниципальные образования) произведена разбивка муниципальных образований Республики Алтай на административно-производственные объединения (АПО), Усть-Коксинский район относится к АПО-2.

2. Узаконение полигона твердых коммунальных отходов, расположенного восточнее с. Усть-Кокса, в зоне действия регионального оператора за счет средств региональных операторов и операторов по концессионному соглашению (земельные участки остаются в собственности муниципальных образований, региональному оператору отдаются на основании договора аренды сроком не менее чем 5 лет);

3. Учитывая период, необходимый для ввода полигона ТКО в эксплуатацию, отходы 4-5 классов опасности будут размещаться в компостных ямах (несанкционированные свалки ТКО), обустроенные администрацией Талдинского СП.

На третьем этапе – переходном  (2020-2027 годы) - предполагается реализовать меры, обеспечивающие переход на более современные технологии обращения с отходами, в том числе:

1. Планомерное  закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТКО и полигона ТБО с. Талда, расположенных на территории Талдинского СП том числе на земельном участке с кадастровым номером 04:08:030404:279, т.к они не соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

2. Оборудование контейнерных площадок на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Ст. 13.4 ФЗ №89 «Об Отходах производства и потребления»). Размещение мест временного хранения отходов и количество контейнеров на них согласовывается с администрацией муниципального образования, с районным архитектором и районной санэпидстанцией и Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Раздельный сбор ТКО населением стимулируется экономическими методами.

3.В переходный период организация транспортировки ТКО с целью их обработки, утилизации и размещения осуществляется региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на полигон ТКО с. Шебалино, урочище Седлушка,

4. Кроме того, запланирована реконструкция ТКО, который будет внесен в ГРОРО на территории Горбуновского СП Усть-Коксинского района. Планируется оснастить полигон мусороперегрузочной станцией или мобильным мусоросортировочным комплексом производительностью до 10 тыс. мЗ/год. При этом региональному оператору необходимо будет транспортировать ТКО для обработки внутри района, а для утилизации ТКО до мусоросортировочного комплекса, расположенного в с. Майма, будет транспортироваться уже вторичное отсортированное сырье, что делает утилизацию не убыточной.;

В сфере обращения с биологическими отходами:

- планомерное  закрытие и консервация скотомогильников, расположенных с нарушением нормативных требований;

Организация ритуальных услуг

Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

Требования к размещению большинства кладбищ сельского поселения отвечают нормативным.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

В соответствии с нормативными требованиями площадей существующих кладбищ достаточно до расчетного срока.

## 1.5 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории для всех населенных пунктов сельского поселения включены следующие виды работ:

1. Организация водостоков и защита территории от подтопления.

В настоящее время водосточная сеть состоит из открытых водостоков.

Открытые водостоки запроектированы – в районе жилищного строительства, где уклоны местности более 0,004 промилей. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются переезды по трубам.

2. Защита от затопления (наледей).

Расчистка русел реки Сугаш в целях предотвращения затопления сел в период прохождения весенних паводков. В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления села паводковыми водами предлагается:

- расчистка, расширение и углубление русел рек, расчистка перекатов в пределах территории населенных пунктов на участках,  где расположены мосты. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

- принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

- помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки. К сезонным мероприятиям следует отнести ликвидацию шуговых заторов и скоплений донного льда.

По инженерной подготовке территории для нового строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

## 1.6. Мероприятия по охране окружающей среды

1.6.1 Мероприятия по охране воздушной среды

При проектировании размещения скотомогильников необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м., 500 м, при условии, если скотомогильник оборудован биологической камерой.

В результате проектных решений организовывается четкое функциональное зонирование, формирование единой системы комплексов и объектов с устройством санитарно-защитных зон, создания благоприятных условий для размещения жилого массива.

К этой группе территорий отнесены участки, предназначенные для следующих организаций и предприятий:

Таблица 3

Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку.

| Наименование предприятий | Санитарно — защитная зона,м |
| --- | --- |
| С. Талда |  |
| Ферма КРС | 300 |
| Зерноток | 50 |
| Стоянка сельскохозяйственной техники | 100 |
| С. Сугаш |  |
| Склад зерна СПК «Абайский» | 50 |
| Машинно-тракторная мастерская СПК «Абайский» | 300 |
| Конный двор СПК «Абайский» | 300 |
| Лесное хозяйство | 50 |
| Ферма СПК «Абайский» | 300 |
| Склад силоса СПК «Абайский» | 50 |
| Весовая СПК «Абайский» | 100 |

1.6.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос,  расчистка прибрежных территорий;

- согласно ст. 6 Водного  кодекса РФ установлено обязательное правило обеспечения свободного доступа всех без исключения лиц к водным объектам общего пользования. В рамках данного требования ВК РФ устанавливается береговая полоса водных объектов общего пользования;

- согласно ст.27 Земельного кодекса устанавливается запрет на приватизацию земель в границах береговой полосы.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство ливневой канализации открытого типа вдоль основных улиц и дорог села, с выбросом в пониженные места за пределами поселка;

- в местах стока в русло р. Сугаш предусматриваются очистные сооружения;

-предусматривается строительство дамб обвалования по берегу протоки в северо-восточной части с. Сугаш в местах выхода паводковых вод из русла протоки.

1.6.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

1.6.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки

### 1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

1.6.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка плана реализации генерального плана сельского поселения;

- подготовка проекта планировки жилых кварталов.

### 1.6.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории сельского поселения расположены один памятник истории регионального значения и два памятника истории местного значения и один объект археологического наследия .

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории Талдинского СП Усть-Коксинского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Общая видовая принадлежность | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник воинам павшим за Родину | Республика Алтай, УстьКоксинский район, Таллинское сельское поселение, село Талда, на территории МБОУ "Талдинская СОШ" по улице Центральная, д.38 | Памятник Истории регионального значения | 041510294800005 |
| 2 | Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, село Сугаш, улица Школьная, д. 24 А | Памятник истории местного значения |  |
| 3 | Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, п. Соузар | Памятник истории местного значения | \ |

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Талдинского СП Республики Алтай, проектируемого регионального значения

| Наименование объекта археологического наследия (с расшифровкой пообъектного состава) | Местоположение объекта | Категория охраны | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сузар, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 2 км восточнее от с. Сузар. Географические координаты по GPS-приемнику: N- 50°27.076'; Е - 084°53.083' | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |

Проектом предусматривается:

1. Требование, предусмотренное частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ), которые включают:

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи;

- Согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения – с Министерством культуры Республики Алтай).

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которым, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. Согласование с Министерством культуры Республики Алтай решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ

Таблица 4

Участки, включенные в границы сел

| номер земельного участка или кадастрового квартала | Площадь участка, га | Категория земель | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| с. Талда |
| 04:08:030101:367 | 0,18 | Земли населенного пункта | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | - |
| 04:08:030101:382 | 0,24 | Земли населенного пункта | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030101:378 | 0,24 | Земли населенного пункта | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030101:328 | 0,27 | Земли населенного пункта | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030101:381 | 0,23 | Земли населенного пункта | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707(часть) | 236,11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:339 | 0,97 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для строительства детского сада |  |
| 04:08:030101:287 | 0,27 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:220 | 0,25 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:320 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:224 | 0,24 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:229 | 0,24 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030101:303 | 0,26 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:213 | 0,25 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:328 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:357 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:338 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:327 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:231 | 0,23 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:222 | 0,32 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:233 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:228 | 0,22 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:215 | 0,24 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:336 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:232 | 0,24 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:211 | 0,27 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:235 | 0,19 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:325 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:327 | 0,20 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030707:355 | 13,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| Итого: | 255,09 |  |  |  |  |
| с. Сугаш |  |
| 04:08:030705:267 | 0,27 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения водозаборной сквжины |  |
| 04:08:030705:285 | 25,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030705 (часть) | 42,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:030402:247 | 1,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Под объекты сх производства |  |
| Итого: | 69,2 |  |  |  |  |
| с. Соузар |
| 04:08:030407 (часть) | 4,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |

# 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 5

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Талдинского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Талда | га | разработка проектной документации | 2017-2022 гг |
| 1.2 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Сугаш | - | разработка проектной документации | 2017-2032 гг |
| 2 Социальная сфера |
| с. Талда |
| 2.1 | Детский сад на 50 мест | общественный центр села | 50 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2022гг |
| 2. 2 | Внешкольные учреждения (дом детского творчества) | общественный центр села | 14 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг |
| 2.3 | СДК | общественный центр села | 250 мест | Разработка проектной документации,реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.4 | ФАП | общественный центр села | 1 объект | Реконструкция | 2017-2032 гг |
| 2.5 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1,0 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.6 | Рынок | общественный центр села | 0,5 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.7 | Пожарное депо | общественный центр села | 1 машина | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| С. Сугаш |
| 2.8 | Национального центра | общественный центр села | 0,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.9 | СДК | общественный центр села | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.10 | ФАП, аптека | район планируемого подцентра |  | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 2.11 | Почта | район планируемого подцентра |  | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| с. Соузар |  |  |  |  |
| 2.12 | Объект социальной сферы многоцелевого использования: магазин, клуб с библиотекой, ФАП | Планируемый центр села |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 3 Жилая сфера |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | с. Талда | 198 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 157 участков |  | расчетный срок |
| 3.2 | Индивидуальные жилые дома | с. Сугаш | 45 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 81 участок |  | расчетный срок |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | пос. Соузар | 6 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | - участка |  | расчетный срок |
| 5 Зона рекреационного назначения |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | Все населенные пункты сельского поселения |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6 Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Талда | 9,8 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 7,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Сугаш | 7,2 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 3,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | пос. Соузар | 0,5 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 2,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7 Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Водопроводные сети | с. Талда | 7,9 км | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 1,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.2 | Водопроводные сети | с. Сугаш | 9,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.3 | Скважина | с. Талда | 2 шт (15,3 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.4 | Резервуары чистой воды | с. Талда | 2 шт 150 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.5 | Скважина | с. Сугаш | 2 шт (11,0 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.7 | Резервуары чистой воды | с. Сугаш | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.8 | Скважина | пос. Соузар | 2 шт (5,2 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.21 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Сугаш | 9 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.22 | Линии электропередач 10 кВ | с. Сугаш | 2,9 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.Санитарная очистка территории |
| 8.1 | Полигон ТКО | с. Талда | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.2 | Полигон ТКО | с. Сугаш | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.3 | Полигон ТКО | пос. Соузар | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.6 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | с. Талда | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.7 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | с. Сугаш | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.8 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | пос. Соузар | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |

# 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 6

Параметры функциональных зон Талдинского  СП  Усть-Коксинского района РА

| Функциональные зоны и их параметры | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая зона ( 283,5 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар |  | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (10,2 га) | Учреждения образования | Детский сад | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар | 5 объектов | Местного значения муниципального района |
|  |  | Школа | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар | 5 объектов |  |
|  | Учреждения культуры | СДК | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар | 5 объектов | Местного значения муниципального района |
|  | Учреждения здравоохранения | ФАП, аптеки | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар | 6 объектов | Местного значения муниципального района |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Плоскостные спортивные сооружения | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар | га | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия торговли и общественного питания | Магазин смешанных товаров | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар |  | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры ( 161,9 га) | Зона внешнего транспорта ( 103,4 га) | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар | 103,4 га | Регионального значения |
|  | Зона улично-дорожной сети (55,9 ) | Улично-дорожная сеть | с. Талда, с. Сугаш, пос. Соузар | 55,9 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Сооружения и объекты инженерной инфраструктуры ( 2,6 га ) | Объекты транспортной инфраструктуры 0,1 га | с. Талда | 2,6 га |  |
|  |  | Объекты связи 0,1 га |  |  | Местного значения муниципального района |
|  |  | Объекты водоснабжения 1,4 га |  |  |  |
|  |  | Объекты электроснабжения (1,0) |  |  |  |
| Зона рекреационного назначения (4,8 га) | Озеленение общего пользования | Детская площадка | 0,5 | 0,5 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Озеленение общего пользования | 4,3 | 4,3га |  |
| Зона специального назначения (5,4 га) | Зона специального назначения | Скотомогильник с захорогением в ямы |  | 0,3 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Кладбище |  | 2,3 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Полигон ТКО |  | 2,8 | Местного значения муниципального района |
| Производственная зона (4,9 га) |  | Цех по производству пельменей 0,1 га | С. Сугаш | 0,1 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Лесхоз 1,8 га |  | 1,8 га |  |
|  |  | Пилорама 3,0 га | С. Талда | 3,0 га |  |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения (36,7 га, в том числе 19,0 за границей.) |  | Объекты сельскохозяйственного производства СПК «Абайский»;17,2 га в границе, за границей 4,6 га | Талдинское СП | 21,8 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Цех по производству гематогена |  | 0,3 га |  |
|  |  | Маслосырзавод |  | 0,2 га |  |
|  |  | Маральник |  | 14,4 |  |
| Зона сельскохозяйственного использования ( 34865,4 га , в т.ч. 72,7 га в границе н.п.) | Зона сельскохозяйствен ных угодий и прочих земель (34715 га за границей н.п.) 72,7га в границах н.п. | - | В границах Талдинского СП | - | - |
| Зона защитных лесов 44865 га ) | - | - | В границах Талдинского СП | - | - |
| Зона акваторий ( 36 га) |  |  | В границах Талдинского СП |  |  |

# 5. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана Талдинского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Талдинского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 80184,0 | 80184,0 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 39690,85 | 34715 |
|  |  | % | 49,5 | 43,25 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 206,35 | 462,6 |
|  |  | % | 0,25 | 0,58 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Талда | га | 114,6 | 296,9 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Сугаш | га | 83,6 | 152,8 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Соузар | га | 8,2 | 12,9 |
|  |  | % |  |  |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | % |  |  |
| 1.3 |  | га | 97,8 | 105,4 |
|  | Земли лесного фонда | % | 0,12 | 0,13 |
| 1.4 |  | га | 27631 | 44865 |
|  |  | % | 34,48 | 56,00 |
| 1.4 | Земли запаса | га | 12522 | - |
|  |  | % | 15,61 | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 36 | 36 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
| I | Общая площадь территории в границе населенных пунктов | га | 206,35 | 462,6 |
|  | Функциональные зоны |  |  |  |
|  | - жилой застройки | га | 162,6 | 283,5 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 8,9 | 10,2 |
|  | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 4,9 | 4,9 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 18,4 | 58,5 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 4,8 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 1,0 | 73,0 |
|  | - территория объектов сельскохозяйственного производства | га | 8,7 | 25,7 |
|  | - специального назначения | га | 2,0 | 2,0 |
| 2 |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1252 | 1426 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 12 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 6,1 | 3,1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 60 | 80 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 7 | 7 |
|  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 17,5 | 30,9 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с. Талда | куб. м/в сутки |  |  |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений с. Сугаш | куб. м/в сутки |  | 230 |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений пос. Соузар | куб. м/в сутки |  |  |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. |  |  |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 7,9 | 18,8 |
| 6.1. | Скотомогильники | единиц | 2 | 2 |
| 6.2 | Полигон ТКО | единиц | 3 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 3 |