Российская Федерация

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ Усть-Коксинский район

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАТАНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский центр экспертизы и энергосбережения»

г.Барнаул

2013 г.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

- Постановление	Правительства Российской Федерации № 782 от 5.09.2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- Федеральная целевая программа «ЧИСТАЯ ВОДА» на 2011-2017 годы.

- Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- Санитарные	правила и нормы СанПиН 4723-88"Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения"

- Постановление Правительства Российской Федерации № 642 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83»».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «КОНЦЕПЦИЯ долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1235-р от 27.08.2009 г. «ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ Российской Федерации на период до 2020 года».

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»

- Республиканская целевая программа «Чистая Вода Республики Алтай на 2010-2012 годы»

- Комплексная	муниципальная долгосрочная целевая программа развития коммунальной инфраструктуры МО Катандинского сельского поселения на 2013-2026 годы. «ВОДОСНАБЖЕНИЕ». Постановление Главы Катандинского сельского поселения

№113 от 23.09.2013 года.

СОДЕРЖАНИЕ

- Технико-экономическое	состояние централизованных систем водоснабжения поселения	4

- Направления	развития централизованных систем водоснабжения	9

2.1Целевые показатели деятельности водоснабжающего предприятия	10

- Баланс	водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	14

- Предложения	по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	18

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения	19

б.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения	19

7.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованных систем водоснабжения	20

Приложения	23

Диаграмма №1. Территория сельского поселения	24

Таблица №3.1.1	25

Таблица №3.1.2	26

Таблица №3.1.3	26

Таблица №3.1.4	26

Таблица №3.1.5	29

Таблица №3.1.6	30

Таблица №3.1.7	29

Таблица №3.1.8	31

Таблица №3.1.9	27

Таблица №3.1.10	27

Таблица №3.1.11	28

Таблица №3.1.12	28

Таблица №3.2.1	32

Таблица №3.2.2	32

Таблица №3.2.3	33

Таблица №3.2.4	33

Таблица №3.2.5	35

Таблица №3.2.6	33

Таблица №3.2.7	34

Таблица №3.2.8	34

Таблица №3.2.9	34

Таблица №3.2.10	35

Таблица №3.2.11	36

Таблица №3.2.12	37

Таблица №3.3.1	38

Таблица №3.3.2	38

Таблица №3.3.3	39

Таблица №3.3.4	39

Таблица №3.3.5	39

Таблица №3.3.6	40

Таблица №3.3.7	40

Таблица №3.3.8	40

Таблица №3.3.9	41

Таблица №3.3.10	41

Таблица №3.3.11	42

3

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Катандинское сельское поселение включает три села: Катанда, Тюнгур, Кучерла. Общая площадь земель занимаемая сельским поселением 397339 га из них:

- 566,1 га занимают земли населенных пунктов;

- 26,0 га земли промышленности, транспорта и связи;

- 77478 га земли лесного фонда;

- 68069,9 га земли сельскохозяйственного использования;

- 1246 га земли водного фонда;

- 98316 га земли запаса.

Население постоянно проживающее в 1830 домах на территории сельского поселения, составляет 1830 человек. Жилые и административные постройки населенных пунктов в основном одноэтажные.

Климат резко континентальный, отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, частыми весенними и осенними заморозками, жарким летом. Безморозный период длится не боле 95 дней. Высота снежного покрова зимой в среднем достигает 31 см, а запас воды в снеге 63 мм. За год выпадает около 400 мм осадков. с.Катанда

Село Катанда находится на левом берегу реки Катунь. С западной стороны село граничит с рекой Верхняя Катанда, с восточной стороны с рекой Малая Катанда..

Население рабочего поселка, по состоянию на 1.01.2013 года, составляет 1123 человека, за последние десять лет количество проживающих постепенно увеличивается.

Жилая застройка села Катанда занимает участок площадью -115 га земли на высоте 960 м. над уровнем моря. На территории расположены в основном одноэтажные частные жилые дома приусадебными участками и огородами. 227 человек проживающих в селе обеспечены централизованным холодным водоснабжением. 120 человек обеспечиваются холодной водой, через водоразборные краны, установленные на водонапорных башнях. Остальные жители села в количестве 776 человек берут воду из открытых поверхностных источников и собственных колодцев и скважин.

Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 20 % от всего населения с.Катанда.

Общественно-деловая зона расположенная преимущественно в центральной части села. Начальная школа, больница, сельская администрация, интернат для престарелых и магазин смешанных товаров подключены к централизованному водоснабжению. Детский сад обеспечивается водой нецентрализованно.

Централизованное водоотведение в населенном пункте отсутствует, сброс жидких бытовых отходов из жилых домов и административных помещений производится в выгребные ямы. Очистка ям осуществляется специализированной техникой с вывозом жидких бытовых отходов на фильтрационные поля.

Водоснабжением населенного пункта занимается Муниципальное Унитарное Предприятие «ЖКХ» МО Катандинского сельского поселения. Источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения являются две артезианские скважины, оборудованные водонапорными башнями с емкостями для хранения воды по 10 м3 каждая:

- Артезианская скважина № 41/73. Высота расположения скважины - 955 метров над уровнем моря. Дата ввода в эксплуатацию 1973 г. Глубина - 50 метров. Обсадная колонна 324 мм, фильтровая 219 мм. Длина фильтровой колонны 50,8 метров. Дебит - 10 м /час. Скважина оборудована погружным насосом «ЭЦВ 5-6,3-80».

- Артезианская скважинка № Г18/84. Дата ввода в эксплуатацию 1984 год. Высота над уровнем моря 963 м. Глубина скважины 27 м. Диаметр обсадной колонны 377 мм,

фильтровой 273 мм. Длина фильтровой колонны 27 м. Дебит скважины - 36 м /час. Оборудована погружным насосом «ЭЦВ 6-16-75».

Водоносные горизонты используемых источников достаточно водообильны, и поднимаемая из них вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общий дебит двух скважин составляет 46 м /час, производительность установленных глубинных насосов 22,3 м /час. Скважины приборами учета не оборудованы, объем поднятой и переданной воды определяется расчетным способом.

Данных мощностей достаточно, для того, что бы обеспечить всех потребителей села холодной водой, даже при условии прироста численности населения к 2026 году на 1%.

Скважинные погружные насосы с установленным управляющим оборудованием, автоматически поддерживают требуемый уровень воды в баках водонапорных башен.

Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения, относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на 1м3 воды переданной в водопроводную сеть, по централизованной и нецентрализованной системе водоснабжения объективно оценить не возможно в виду отсутствия приборов учета переданной воды.

Для подачи воды потребителям в селе смонтирован объединенный хозяйственно-питьевой, и противопожарный водопровод третьей категории, общей протяженностью 2,5 км. Структура водопроводной сети, с указанием условных диаметров участков, длины и датой ввода в эксплуатацию приведена в Таблице № 1.2.

Таблица № 1.2

| № п.п. | Условный диаметр участка, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию, год | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 100 | 1000 | 1984 | сталь |
| 2 | 100 | 1500 | 1973 | сталь |

Металлические трубы составляют 100 % всего объема сетей. Срок службы 67% процентов водопроводных сетей составляет 40 лет, оставшаяся часть водопровода находится в эксплуатации 29 лет. Процент износа разводящих водопроводных сетей составляет от 96% до 133% («Инструкция по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» №378 от 9.09.1975 г.)

Водопровод села представляет собой кольцевую сеть с тупиковыми ответвлениями к отдельным объектам.

Генеральным планом развития с.Катанда предусмотрено обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей села, для этих целей запланировано строительство четырех железобетонных подземных резервуаров чистой воды общим объемом 400 м питьевой воды и двух водонапорных башен с резервуарами общим объемом 100 м для хранения воды. Планом предусмотрено строительство нового водопровода протяженностью 19,3 км. по территории села и замена старых участков сети.

С учетом расчетного прироста населения, объема чистой питьевой воды хранящейся в подземных резервуарах, согласно проведенных расчетов, достаточно для водоснабжения жителей села с максимальным суточным потреблением 408 м одни сутки.

Планируемые к строительству резервуары чистой воды наиболее выгодно расположить на севере или северо-востоке села на высоте 970 -990 м. над уровнем моря.

Согласно утвержденной программе производственного контроля качества питьевой воды МУП «ЖКХ» МО Катандинского сельского поселения, химический и радиологический анализ воды производится на каждом источнике водоснабжения, микробиологический анализ воды производится на водонапорных башнях и в установленных точках распределительной сети.

На основании представленных протоколов лабораторных исследований можно сделать вывод о том, что вся вода передаваемая потребителям в основном соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил, водоподготовка поступающей из артезианских скважин воды не требуется.

Однако, микробиологический анализ проведенный в 2012 году на распределительной сети села установил, что показатель «общее микробное число» приближается к предельному нормативному значению. Данный факт свидетельствует о том, что срок эксплуатации водонапорных башен и водопровода близок к критическому и необходимо в ближайшее время произвести реконструкцию водопроводной сети.

Для оптимального водоснабжения населенного пункта чистой питьевой водой, рекомендуется заменить находящиеся в работе водонапорные башни на станции водоснабжения с применением преобразователей частоты в качестве управляющих устройств.

Предлагаемые станции подъема воды обладают следующими основными преимуществами по отношению к водонапорным башням:

- вода, поднятая из скважины, сразу передается в распределительную водопроводную сеть, не контактируя с окружающим воздухом в накопительных резервуарах, а значит, не загрязняется;

- вода в подающих водоводах не замерзает даже при сильных морозах, так как постоянно движется и при отсутствии разбора водопотребителями,

- в распределительной сети поддерживается постоянное, установленное давление, что позволяет потребителям получать необходимый объем воды с достаточным напором в любой точке водопроводной сети в любое время;

- на 20-30% экономится потребляемая электроэнергия.

Ёмкости хранения чистой воды, установленные выше потребителей можно использовать для хранения запаса на пожаротушение и в качестве регулирующих емкостей. с. Тюнгур.

Село Тюнгур расположено на левом берегу реки Катунь на высоте 853 м над уровнем моря. Население рабочего поселка, по состоянию на 1.01.2013 года, составляет 480 человека, за последние три года количество проживающих в населенном пункте увеличилось на 21%. Общая площадь села составляет 128,9 га. Жилая застройка села Тюнгур занимает участок площадью - 46,3 га земли. На территории расположены в основном одноэтажные частные жилые дома с приусадебными участками. 85 человек обеспечиваются холодной водой, через водоразборный кран водонапорной башни, остальные 395 проживающих в селе человек используют воду из поверхностных источников и собственных колодцев и скважин. Общественно-деловая зона занимает 1,2 га площади сельского поселения, на ней расположены средняя образовательная школа, детский сад, три магазина, медицинский пункт и почта. Водоснабжение учреждений осуществляется собственными силами и средствами из водозаборных скважин.

Централизованное водоотведение в населенном пункте отсутствует, сброс жидких бытовых отходов из жилых домов производится в выгребные ямы. Очистка ям осуществляется специализированной техникой с вывозом жидких бытовых отходов на фильтрационные поля. Холодное нецентрализованное водоснабжение осуществляется из одной артезианской скважины с водонапорной башней.

Скважина прибором учета не оборудована.

- Артезианская скважина № Г8/93 Дата ввода в эксплуатацию - 1993 года. Высота над уровнем моря - 860 метров над уровнем моря. Глубина - 28 м. Диаметр обсадной колонны 377 мм, фильтровой колонны 219 мм. Дебит- 18 м /час. Установлен глубинный насос «ЭЦВ 6-10-80».

Вода, поднимаемая из источника, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Скважинный погружной насос с установленным управляющим оборудованием, автоматически поддерживает требуемый уровень воды в баке водонапорной башни.

Генеральным планом развития с.Тюнгур предусмотрено обеспечение централизованным водоснабжением всех водопотребителей, для этих целей планируется строительство водопроводных сетей протяженностью 12,7 км, строительство четырех резервуаров чистой

3	3

воды общим объемом 200 м и трех водонапорных башен с резервуарами по 50 м для хранения воды.

С учетом расчетного прироста населения на 3% к 2026 году, объема чистой питьевой воды хранящейся в подземных резервуарах, согласно проведенных расчетов, достаточно для водоснабжения с максимальным суточным потреблением 216 м на одни сутки.

Планируемые к строительству резервуары чистой воды рекомендуется разместить на высоте 860-870 метров над уровнем моря, что позволит подавать чистую питьевую воду потребителям без использования дополнительного оборудования.

Микробиологический анализ воды, проведенный в ноябре 2012 году на водонапорной башне села установил, что показатель «ОМЧ» который позволяет оценить общую микробную обсемененность водного объекта, приближается к предельному нормативному значению. Данный факт свидетельствует о том, что вода либо застаивается в резервуаре водонапорной башни либо резервуар не защищен от загрязнения и засорения.

Учитывая сложившуюся систему водоснабжения, её состояние и перспективы развития, а так же климатические и сейсмические условия эксплуатации, планируемой к строительству системы централизованного водоснабжения села, рекомендуется вместо водонапорных башен установить станции водоснабжения с применением преобразователей частоты в качестве управляющих устройств.

с.Кучерла

Село Кучерла расположено на левом берегу реки Кучерла на высоте 889 м над уровнем моря. Население села по состоянию на 1.01.2013 года, составляет 227 человек. За последние три года численность населения увеличилась на 3%..

Общая площадь села составляет 64 га. Жилая застройка занимает участок площадью - 20,6 га земли. На территории расположены в основном частные одноэтажные жилые дома с приусадебными участками. Общественно-деловая зона занимает площадь 0,6 га, на которой расположена начальная школа, детский сад, сельский клуб и магазин продовольственных и промышленных товаров.

Источником водоснабжения населения является артезианская скважина, которая оборудована водонапорной башней:

- Артезианская скважина № Г 7/05. Дата ввода в эксплуатацию 2005 год. Глубина 29 метров. Диаметр обсадной колонны 219 мм, фильтровой 219 мм. Дебит скважины - 1 м3/час. Скважина оборудована погружным насосом БЦП 0,4-40.

Водопроводная сеть в населенном пункте отсутствует.

Разведочно-эксплуатационная скважина «№ б/н» не эксплуатируется.

Установлен щит управления, обеспечивающий дистанционный пуск и остановку насоса при заполнении резервуара водонапорной башни объемом 10 м . Вода раздается через водоразборный кран.

Водопользователь - МУП «ЖКХ» МО Катандинского сельского поселения.

Приборы учета на скважине не установлены, контроль объемов переданной потребителям воды не производится.

Вода, поднимаемая из источника, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Микробиологический анализ воды, проведенный в декабре 2012 году на обоих источниках села установил, что показатель «ОМЧ» который позволяет оценить общую микробную обсемененность водного объекта, приближается к предельному нормативному значению. Данный факт свидетельствует о том, что вода либо застаивается в резервуаре водонапорной башни либо резервуар не защищен от загрязнения и засорения.

Учитывая сложившуюся систему водоснабжения, её состояние и перспективы развития, а так же климатические и сейсмические условия эксплуатации, планируемой к строительству системы централизованного водоснабжения села, рекомендуется вместо водонапорных башен установить станции водоснабжения с применением преобразователей частоты в качестве управляющих устройств

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

Здоровье и продолжительность жизни человека во многом зависят от качества потребляемой питьевой воды, поскольку именно качество воды в значительной мере определяет характер и уровень инфекционных и неинфекционных заболеваний, генетических болезней, особенности развития организма человека.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социальноэкономического развития России.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, относится совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы.

Основными принципами водоснабжения являются:

- государственные гарантии первоочередного обеспечения водой граждан в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- государственный контроль и регулирование вопросов водоснабжения, подотчетность организаций, ответственных за питьевое водоснабжение, органам исполнительной власти и местного самоуправления, а также органам государственного надзора и контроля, органам по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пределах их компетенции;

- обеспечение безопасности, надежности и управляемости систем водоснабжения с учетом их технологических особенностей и выбора источника водоснабжения на основе единых стандартов и нормативов, действующих на территории Российской Федерации, приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных источников;

- учет и платность водоснабжения;

- государственная поддержка производства и поставок оборудования, материалов для водоснабжения, а также химических веществ для очистки и обеззараживания воды;

- отнесение систем водоснабжения к важным объектам жизнеобеспечения.

Основными направлениями развития системы водоснабжения и Катандинского сельского поселения являются:

- удовлетворение потребности всего населения в питьевой воде соответствующей требованиям

безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиолгическими правилами;

- повышение доступности проживающего населения к системам централизованного водоснабжения и водоотведения;

- создание в селах поселения надежных систем централизованного водоснабжения.

Основные задачи по водоснабжению сел Катандинского сельского поселения определены

Генеральным планом:

- строительство централизованных систем водоснабжения в селах Катанда; Тюнгур, Кучерла;

- реконструкция отслуживших установленные сроки сооружений и водопроводных сетей в

селах Катанда;.Тюнгур, Кучерла.

Целевые показатели деятельности водоснабжающего предприятия МУП «ЖКХ» МО Катандинского сельского поселения

| № п.п. | Наименование целевого показателя | Данные используемые для установления целевого показателя | 2012 год | 2017 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | 0% | 0% | 0% |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | 0% | 0% | 0% |
|  |  | доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | аварийность централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 3 ед. | 3 ед. | 1 ед. |
|  |  | продолжительность перерывов водоснабжения и водоотведения | 2613 м3 | 2613 м3 | 1829 м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
|  |  | доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | 1% | 1% | 10% |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока | 0% | 0% | 0% |
|  |  | доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | 0% | 0% | 0% |
|  | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе | уровень потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке | 10% | 9% | 3% |
| 5 | сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке | доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | 0,1% | 30% | 80% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - |
|  |  | увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям | - | - | - |

Целевые показатели деятельности МУП «ЖЭУ» МО Катандинского сельского поселения показывают фактическое состояние водоснабжения в населенных пунктах.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых водопроводных сооружений в селах позволит решить основную задачу - бесперебойное снабжение всего населения чистой питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности в необходимых объемах и с достаточным напором.

Потери воды в водопроводных сетях за 2012 год, согласно отчета снабжающей организации, составили 10% от всего поднятого объема. Данный показатель ниже общероссийского, однако отсутствие приборов учета на источниках водоснабжения и у подключенных водопотребителей не позволяет объективно оценить деятельность предприятия по этому критерию.

Согласно утвержденного Генерального плана Катандинского сельского поселения, до 2026

годаи планируется:

с.Катанда

- строительство системы централизованного водоснабжения;

- строительство водопровода протяженностью 19,3 км;

- замена находящихся в эксплуатации водопроводных сетей протяженностью 2,5 км;

- строительство двух водозабрных скважин;

- строительство четырех резервуаров чистой воды емкостью 100 м каждый,

- строительство двух детских садов на 140 мест каждый;

- строительство двух водонапорных башен с емкостями 50 м3 каждая

- строительство детского сада на 35 мест;

- строительство сельского дома культуры на 80 мест;

- строительство столовой на 45 мест;

- строительство дома интерната для престарелых;

- строительство стадиона на 50 мест.

с.Тюнгур.

- строительство системы централизованного водоснабжения;

- прокладка водопровода протяженностью 12,7 км;

- строительство четырех резервуаров чистой воды по 50 м каждый;

- строительство трех водонапорных башен с резервуарами для хранения 50 м воды каждая;

- строительство водозаборной скважины;

- строительство 12 квартирного двухэтажного жилого дома;

- строительство детского сада на 25 мест;

- строительство школы на 180 мест;

- строительство сельского дома культуры на 100 мест;

строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- строительство аптечного пункта;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- строительство стадиона;

- строительство детской школы искуств.

с.Кучерла

- строительство централизованной системы водоснабжения;

- строительство двух водозаборных скважин;

- прокладка 8,3 км водопровода на территории села;

- строительство двух резервуаров чистой воды по 100 м каждый;

- строительство водонапорной башни с резервуаром 50 м3;

- строительство детского сада на 20 мест;

строительство аптечного пункта.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Баланс водоснабжения и потребления с.Катанда.

Основной категорией потребления воды в Катандинском сельском поселении являются хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованное горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует. Техническая вода не используется.

Установленное нормативное водопотребление населения с.Катанда, составляет 1,08 м3 холодной воды на одного человека в месяц.

Обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет 20,2%.

Согласно данным водоснабжающей организации, объем переданной воды всем потребителям в

33

поселении составил 8395,8 м , при этом поднято из скважин 9235,4 м воды, потери в распределительных сетях составили 10%.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилом секторе 4968 м3, в общественно-деловом секторе объем потребления воды составил 3427,8м .

Фактическое удельное среднесуточное водопотребление по поселению составило 20,4 л/ сутки или 0,6 м в месяц на одного человека. Низкий удельный среднесуточный показатель потребления воды, обусловлен четырьмя основными факторами:

- отсутствуют приборы учета на источниках водоснабжения, нет возможности точно определить объем поднятой воды,

- 79,8% населения села не подключены к централизованному водоснабжению и используют холодную воду, из поверхностных источников и собственных скважин;

- отсутствует централизованное горячее водоснабжение;

- отсутствует централизованное водоотведение

Для оценки потребностей жителей села в чистой питьевой воде, произведены расчеты расхода воды согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления - 83 м , расход воды в сутки минимального потребления - 53 м3 (Таблица №3.1.1). Расчетный годовой расход воды - 27537

3	3

м (Таблица №3.1.2). Расход на полив - 9298 м (Таблица №3.1.3). Расход воды на пожаротушение в поселке - 108 м3 (Таблица №3.1.4). Общее расчетное потребление воды поселением должно составлять 36835 м воды в год, удельное среднесуточное потребление 89 л/чел.

Произведены расчеты потребности водоснабжения и по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», результаты следующие:

- расчетный расход в жилой зоне поселения - 24233 м3 воды в год (Таблица №3.1.5);

- расчетный расход в общественно-деловой зоне - 4159 м3 воды в год (Таблица №3.1.6).

Общее годовое потребление воды должно составлять 40975 м3, удельное среднесуточное потребление воды 69 л/чел.

При условии прогнозируемого развития населенного пункта, к 2026 году, будет создана система централизованного водоснабжения и население с.Катанда будет составлять 1134 человек.

Согласно расчетным данным СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки максимального потребления составит 168 м , в сутки минимального потребления составит 107 м3 (Таблица №3.1.9). Расчетное годовое потребление воды - 55878 м3 (Таблица №3.1.10). Годовой расход воды на полив - 9389 м3 (Таблица №3.1.11). Затраты воды на пожаротушение в селе - 108 м (Таблица №3.1.12).

Общее расчетное потребление будет составлять 65267 м3 воды в год, удельное среднесуточное потребление воды 157 л/чел.

Потребность водоснабжения по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в 2026 году:

- расчетный расход в жилой зоне поселения - 39321, м3 воды в год (Таблица №3.1.7;

- расчетный расход в общественно-деловой зоне - 4662 м воды в год (Таблица №3.1.8).

Итого расчетное потребление будет составлять 43983 м3 воды в год, удельное среднесуточное потребление 106 л/чел.

Производительная мощность глубинных насосов установленных в двух находящихся в

3	3

эксплуатации артскважинах составляет 22,3 м /час, их дебит составляет 46 м /час. Максимальная прогнозируемая потребность водоснабжения составляет 17 м3/час. С учетом прогнозного баланса водопотребления на последующие 10 лет, резерв производственных мощностей водоснабжения составляет от 62% до 72%.

Таблица резервной мощности водоснабжения с.Катанда.

| Год | Количество скважин, шт. | Фактический дебит подземных источников, м3/час | Фактическая мощность установленного насосного оборудования м3/час | Расчетное максимальное часовое водопотребление, м3/час | Резерв производственной мощности водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2 | 46 | 22,3 | 8,3 | 62 |
| 2017 г. | 3 | 46 | 46 | 12,7 | 72 |
| 2026 г. | 3 | 46 | 46 | 17 | 63 |

В связи с тем, что скважина № 41/73 находится в эксплуатации с 1973 года и срок её использования составляет 40 года, в целях создания резерва водоснабжения и на основании требований п.5.13 СНиП 2.04.02-84 необходимо оборудовать дополнительную, резервную скважину с подключением её к системе централизованного водоснабжения с.Катанда..

  - Баланс водоснабжения и потребления с.Тюнгур.

Основной категорией потребления воды в с.Тюнгур являются хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованное горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует. Техническая вода не используется.

Установленное нормативное водопотребление населения с.Тюнгур, составляет 0,85 м холодной воды на одного человека в месяц.

Обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет 0 %.

Для оценки потребностей жителей села в чистой питьевой воде, произведены расчеты расхода воды согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления - 26 м3, расход воды в сутки минимального потребления - 17 м (Таблица №3.2.1). Расчетный годовой расход воды - 8760

м3

(Таблица №3.2.2). Расход на полив - 3974 м3 (Таблица №3.2.3). Расход воды на пожаротушение в поселке - 54 м (Таблица №3.2.4). Общее расчетное потребление воды поселением должно составлять 12734 м3 воды в год, удельное среднесуточное потребление 72 л/чел.

Произведены расчеты потребности водоснабжения и по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», результаты следующие:

- расчетный расход в жилой зоне поселения - 8760 м воды в год (Таблица №3.2.5);

- расчетный расход воды в общественно-деловой зоне - 1869 м3 воды в год (Таблица №3.2.11)

Общее годовое потребление воды должно составлять 10629 м , удельное среднесуточное потребление воды 60 л/чел.

При условии прогнозируемого развития населенного пункта, к 2026 году будет организовано централизованное водоснабжение всех потребителей в границах поселения и население с.Тюнгур будет составлять 494 человека.

Согласно расчетным данным СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки максимального потребления составит 73 м3, в сутки минимального потребления составит 47 м (Таблица №3.2.6). Расчетное годовое потребление воды - 24342 м3 (Таблица №3.2.7). Годовой расход воды на полив - 4090 м3

о

(Таблица №3.2.8). Затраты воды на пожаротушение в селе - 54 м (Таблица №3.2.9).

Общее расчетное потребление будет составлять 28432 м3 воды в год, удельное среднесуточное потребление воды 157 л/чел.

Потребность водоснабжения по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в 2026 году:

- расчетный расход в жилой зоне поселения - 17129 м3 воды в год (Таблица №3.2.10);

- расчетный расход в общественно-деловой зоне - 4241 м воды в год (Таблица №3.2.12).

Итого расчетное потребление будет составлять 21370 м3 воды в год, удельное среднесуточное потребление 118 л/чел.

Фактический дебит рабочей скважины в два раза перекрывает потребности в воде населенного пункта при условии планируемого роста населения, повышения уровня благоустройства жилого фонда и с учетом развития потребления учреждений общественно-деловой зоны. Однако, для создания резерва водоснабжения и на основании требований п.5.13 СНиП 2.04.02-84 необходимо дополнительно оборудовать резервную скважину и подключить её к системе водоснабжения села.

  - Баланс водоснабжения и потребления с.Кучерла.

Основной категорией потребления воды в с.Кучерла являются хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованное холодное и горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует. Техническая вода не используется.

Установленное нормативное водопотребление населения с.Кучерла, составляет 0,85 м3 холодной воды на одного человека в месяц.

Для оценки потребностей жителей села в чистой питьевой воде, произведены расчеты расхода воды согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления - 12 м3, расход воды в сутки

3	3

минимального потребления - 8 м (Таблица №3.3.1). Расчетный годовой расход воды - 4143 м (Таблица №3.3.2). Расход на полив - 1879 м3 (Таблица №3.3.3). Расход воды на пожаротушение в поселке - 54 м (Таблица №3.3.4). Общее расчетное потребление воды поселением должно составлять 6022 м3 воды в год, удельное среднесуточное потребление 72 л/чел.

Произведены расчеты потребности водоснабжения и по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», результаты следующие:

- расчетный расход в жилой зоне поселения - 4142 м3 воды в год (Таблица №3.3.9);

- расчетный расход в общественно-деловой зоне поселения - 1386 м3 воды в год (Таблица №3.3.11);

Общее годовое потребление воды должно составлять 5528 м3, удельное среднесуточное потребление воды 66 л/чел.

При условии прогнозируемого развития населенного пункта к 2026 году водоснабжение будет централизованным а население с.Кучерла возрастет до 240 человек.

Согласно расчетным данным СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки максимального потребления составит 36 м3, в сутки минимального потребления составит 23 м3 (Таблица №3.3.5). Расчетное годовое

3	3

потребление воды - 11826 м (Таблица №3.3.6). Годовой расход воды на полив - 1987 м (Таблица №3.3.7). Затраты воды на пожаротушение в селе - 54 м3 (Таблица №3.3.8).

Общее расчетное потребление будет составлять 13813 м воды в год, удельное среднесуточное потребление воды 157 л/чел.

Потребность водоснабжения по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», в 2026 году:

- расчетный расход в жилой зоне поселения - 8322 м3 воды в год (Таблица №3.3.10);

- расчетный расход в общественно-деловой зоне - 1938 м3 воды в год (Таблица №3.3.12).

Итого расчетное потребление будет составлять 10260 м воды в год, удельное среднесуточное потребление 117 л/чел.

Существующих двух артезианских скважин с общим дебитом 3 м3/час достаточно, только для нецентрализованного водоснабжения села с максимальным потреблением 2,4 м3/час. Для централизованного водоснабжения необходима мощность источников водоснабжения не ниже 7 м3/час, поэтому для развития необходимо дополнительное оборудование двух артезианских источников.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

С учетом перспективных планов развития сельского поселения и для удовлетворения потребностей населения в качественной питьевой воде, подаваемой из различных источников, предлагается провести следующие основные мероприятия по селам. с.Катанда

- Оборудовать дополнительную артезианскую скважину для резервирования источников водоснабжения поселения, согласно п. 5.13 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и в связи с большим сроком службы артскважины № 41/73. Срок реализации 2014 год.

- Построить и запустить в эксплуатацию 4 подземных резервуара объемом 100 м каждый, для хранения воды питьевого качества. Срок реализации 2016 год.

- Проложить 19,3 км водопровода для организации водоснабжения всего поселения. Срок реализации 2017 год.

- Заменить водопроводные сети из металлических труб, протяженностью 2,5 км на трубы ПЭ. Срок реализации 2014 год.

- Заменить водонапорные башни установленные у источников воды в количестве 2 шт. на станции подъема воды с использованием частотных преобразователей. Срок реализации 2019 год.

- Оборудовать вновь вводимую скважину станцией подъема вода типа «СКАТ». Срок реализации 2014 год.

- Оборудовать все источники водоснабжения устройствами учета поднимаемой из скважин воды. Срок реализации 2014 год.

с.Тюнгур.

1. Оборудовать дополнительную артезианскую скважину для резервирования источника водоснабжения поселения, согласно п. 5.13 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Срок реализации 2014 год.

2.Оборудовать четыре подземных резервуара объемом 50 м каждый, для хранения чистой воды на наиболее возвышенных отметках местности для создания достаточного напора воды в распределительной сети, без применения насосов второго подъема. Срок реализации 2015 год.

- Проложить	12,7 км водопроводных сетей по территории села для организации централизованного водоснабжения. Срок реализации 2017 год.

- Установить 20 шт. пожарных гидрантов на прокладываемом водопроводе. Срок реализации 2017 год.

с.Кучерла

- Оборудовать две артезианские скважины для создания системы централизованного водоснабжения . Срок реализации 2014 год.

- Установить на скважинах станции подъема воды типа «СКАТ», с применение частотных преобразователей. Срок реализации 2014 год.

- Проложить	8,3 км. водопроводной сети для организации централизованного водоснабжения населенного пункта. Срок реализации 2015 год.

- Оборудовать два подземных резервуара объемом 100 м каждый, для хранения чистой воды на наиболее возвышенных отметках местности для создания достаточного напора воды в распределительной сети, без применения насосов второго подъема. Срок реализации 2016 год.

- Установит 5 шт. пожарных гидрантов на водопроводной сети. Срок реализации 2018 год.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все бесхозяйные и не эксплуатируемые, а так же разведочные скважины на территории сельского поселения необходимо ликвидировать (тампонировать) для сохранения природных недр и исключения засорения водоносных горизонтов поверхностными стоками.

б.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованной сети водоснабжения не выявлено.

7.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Планируемый объем инвестиций в развитие и создание централизованных систем холодного водоснабжения в селах входящих в состав Катандинского сельского поселения с учетом их развития, составит 226703,5 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения по состоянию на 01.01.2011, тыс. руб. | Стоимость в текущем (прогнозном) году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оборудование резервной артезианской скважины в с.Катанда | аналог | м | 100 | - | 1038,9 |
| 2 | Построить четыре подземных резервуара для чистой воды в с.Катанда | аналог | 3 м | 400 | - | 3276,0 |
| 3 | Замена существующего водопровода из металлических труб в с.Катанда | НЦС 14-09004-02 | м | 2500 | 3240,35 | 12292,8 |
| 4 | Прокладка водопровода 100 мм в с. Катанда | НЦС 14-09004-02 | м | 19300 | 3240,35 | 94900,7 |
| 5 | Установка станций управления водоснабжением на основе частотного преобразователя с.Катанда | аналог | шт. | 3 | - | 1098,6 |
| 6 | Установка приборов учета холодной воды типа «BMX-100» в с.Катанда | аналог | - | - | - | 46,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Установка пожарных | прайс | шт | 25 | - | 347,8 |

|  | гидрантов на водопроводной сети с.Катанда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Оборудование артезианской скважины в с.Тюнгур | аналог | м | 100 | - | 1038,9 |
| 9 | Прокладка водопроводных 100 мм. сетей в с.Тюнгур | НЦС 14-09004-02 | м | 12700 | 3240,35 | 62447,4 |
| 10 | Оборудовать четыре подземных резервуара для хранения чистой в с.Тюнгур | аналог | 2 м | 200 | - | 3276,0 |
| 11 | Установка станций управления водоснабжением на основе частотного преобразователя с.Тюнгур | аналог | шт. | 2 | - | 732,4 |
| 12 | Установить на водопроводной сети с.Тюнгур пожарные гидранты. | аналог | шт. | 20 | - | 278,2 |
| 13 | Прокладка водопроводных 100 мм. сетей в с.Кучерлак | НЦС 14-09004-02 | м | 8300 | 3240,35 | 40812,1 |
| 14 | Построить два подземных резервуара для хранения чистой с.Кучерла | аналог | 2 м | 200 | - | 3276,0 |
| 15 | Установить на водопроводной сети с.Кучерла пожарные гидранты. | аналог | шт. | 5 | - | 69,5 |
| 16 | Оборудование двух артезианских скважин в с.Кучерла | аналог | м | 100 | - | 1038,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Установка двух станций | аналог | шт. | 2 | - | 732,4 |

управления водоснабжением на основе частотного преобразователя с.Кучерла

Расчет прокладки водопроводных сетей произведен по укрупненным сметным нормативам на строительство НЦС 14-2012.

Станции управления водоснабжением предложенные к использованию в качестве альтернативы строительства водонапорных башен, включают в себя утепленный павильон с установленным обогревом и щит управления глубинным насосом на базе частотного преобразователя.

В таблице инвестиций включена цена производителя на насосные станции типа «СКАТ» управляющая погружным насосом мощностью 11 кВт, с учетом доставки, монтажных и пусконаладочных работ.

Для установки в селах приняты подземные пожарные гидранты типа «ГП-Н-2,75 М» с установочным фланцем, крепежом и прокладками. Стоимость установки включена в стоимость прокладки водопрвода.

Стоимость строительства подземных, железобетонных резервуаров чистой воды для сейсмоопасных зон, взята по аналогии строительства типовых сооружений в Алтайском крае. Бурение скважин на воду рассчитано на максимальную глубину 1 00м. по расценкам ООО «ВОСТОКБУРВОД».

Приложения

ЗЕМЛИ КАТАНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Жилая зона	■ Общественно-деловая зона

- Производственно-коммунальная зона ■ Земли сельскохозяйственного назначения

- Земли запаса

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, К | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, К | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с внутренним водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 227 | 135 | 30 | 1,1 | 0,7 | 83 | 53 |
| Жилые помещения без водопровода, при использовании водоразборных колонок | 120 | 50 | 6 |  |  |  |  |
| Жилые помещения без водопровода, снабжение из поверхностных источников и собственных скважин | 776 | 50 | 38 |  |  |  |  |

с.Катанда

Таблица №3.1.2

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, 3 м | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч. max | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход 3 воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 53 | 2,4 | 0,04 | 8,3 | 0,09 | 27537 |

Расходование воды на полив с.Катанда

Таблица №3.1.3

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут на человека | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1123 | 90 | 92 | 9298 |

Расходование воды на тушение пожаров с.Катанда

Таблица №3.1.4

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, 3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4583 | 1 | 10 | 3 | 108 |

Расчетное суточное водопотребление с.Катанда к 2026 году при увеличении численности населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, Ксут.тах | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, Кстг.тт | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, 3 м | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с внутренним водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1134 | 135 | 153 | 1,1 | 0,7 | 168 | 107 |

Расчетное годовое водопотребление с.Катанда к 2026 году

Таблица №3.1.10

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч. max | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход 3 воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 107 | 2,4 | 0,04 | 17 | 0,2 | 55878 |

Расходование воды на полив с.Катанда в 2026 году

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1134 | 90 | 92 | 9389 |

Расходование воды на тушение пожаров с.Катанда в 2026 году

Таблица №3.1.12

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, 3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1134 | 1 | 10 | 3 | 108 |

|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в жилой зоне с.Катанда по СНиП 2.04.01-85 Таблица №3.1.5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 227 жителей | 21565 | - | 23835 | - | 7871200 | - |  |
|  | Жилые дома квартирного типа без водопровода с водоснабжением через водоразборные колонки | 896 жителей | 44800 | - | 44800 | - | 16352000 | - |  |
|  | ИТОГО | 1123 жителя | 78435 | - | 93510 |  | 24223200 | - |  |
|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в жилой зоне с.Катанда по СНиП 2.04.01-85 к 2026 году |  |
|  | Таблица №3.1.7 |  |
|  | Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | Жилые дома с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1134 жителя | 107730 | - | 119070 | - | 39321450 | - |  |
|  | ИТОГО | 1134 | 107730 | - | 119070 |  | 39321450 | - |  |
|  | 29 |  |

Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в общественно-деловой зоне водоснабжением с.Катанда по СНиП 2.04.01-85

Таблица №3.1.6.

| Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |
| --- | --- |
|  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |
|  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административные здания | 4200 |  | 4200 |  | 1533000 | - |
| Лечебные учреждения | 345 | - | 345 | - | 1259250 | - |
| Детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования | 1875 | - | 2625 | - | 684375 | - |
| Общеобразовательные учреждения | 1740 | - | 2247 | - | 635100 | - |
| Торговые учреждения | 131 | - | 131 | - | 47815 | - |
| ИТОГО | 26480 |  | 28215 |  | 4159540 |  |

с.Катанда по СНиП 2.04.01-85 к 2026 году

Таблица №3.1.8

| Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |
| --- | --- |
|  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |
|  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административные здания | 4200 |  | 4200 |  | 1533000 | - |
| Лечебные учреждения | 345 | - | 345 | - | 1259250 | - |
| Детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования | 1875 | - | 2625 | - | 684375 | - |
| Общеобразовательные учреждения | 1740 | - | 2247 | - | 635100 | - |
| Учреждения культуры | 688 | - | 800 | - | 251120 | - |
| Торговые учреждения | 540 | - | 673 | - | 244915 | - |
| Спортивные учреждения | 150 |  | 150 |  | 54750 |  |
| ИТОГО | 26480 |  | 28215 |  | 4662510 |  |

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, К | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, К | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения без водопровода, при использовании водоразборных колонок и поверхностные источники | 480 | 50 | 24 | 1,1 | 0,7 | 26 | 17 |

Расчетный годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с.Тюнгур

Таблица №3.2.2

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, 3 м | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч. max | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч . min | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход 3 воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 17 | 3 | 0,02 | 3 | 0,01 | 8760 |

Расходование воды на полив с.Тюнгур

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут на человека | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 480 | 90 | 92 | 3974 |

Расходование воды на тушение пожаров с.Тюнгур

Таблица №3.2.4

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, 3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 1 | 5 | 3 | 54 |

Расчетное суточное водопотребление с.Тюнгур к 2026 году при увеличении численности населения

Таблица №3.2.6

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, Ксут.тах | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, Кстг.тт | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, 3 м | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с внутренним водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 494 | 135 | 67 | 1,1 | 0,7 | 73 | 47 |

Расчетное годовое водопотребление с.Тюнгур к 2026 году

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход 3 воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 47 | 3 | 0,02 | 9 | 0,04 | 24342 |

Расходование воды на полив с.Тюнгур в 2026 году

Таблица №3.2.8

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 494 | 90 | 92 | 4090 |

Расходование воды на тушение пожаров с.Тюнгур в 2026 году

Таблица №3.2.9

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, 3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 494 | 1 | 5 | 3 | 54 |

|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в жилой зоне с.Тюнгур по СНиП 2.04.01-85 Таблица №3.2.5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | Жилые дома квартирного типа без водопровода с водоснабжением через водоразборные колонки | 480 жителей | 24000 | - | 50400 | - | 8760000 | - |  |
|  | ИТОГО | 480 жителей | 24000 | - | 50400 |  | 8760000 | - |  |
|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в жилой зоне с.Тюнгур по СНиП 2.04.01-85 к 2026 году |  |
|  | Таблица №3.2.10 |  |
|  | Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 494 жителя | 46930 | - | 51870 | - | 17129450 | - |  |
|  | ИТОГО | 494 жителя | 46930 |  | 51870 |  | 17129450 | - |  |
|  | 35 |  |

с.Тюнгур по СНиП 2.04.01-85 	Таблица №3.2.11

| Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |
| --- | --- |
|  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |
|  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административные здания | 24 | - | 32 | - | 8760 | - |
| Лечебные учреждения | 130 | - | 150 | - | 47450 | - |
| Детские дошкольные учреждения | 3375 | - | 4725 | - | 1231875 | - |
| Общеобразовательные учреждения | 1200 | - | 1400 | - | 438000 | - |
| Торговые учреждения | 393 | - | 399 | - | 143445 | - |
| ИТОГО | 5122 | - | 6706 | - | 1869530 | - |

с.Тюнгур по СНиП 2.04.01-85 к 2026 году 	Таблица №3.2.12

| Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |
| --- | --- |
|  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |
|  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административные здания | 24 | - | 32 | - | 8760 | 24 |
| Лечебные учреждения | 154 | - | 162 | - | 56210 | - |
| Детские дошкольные учреждения, | 5250 | - | 5250 | - | 1916250 | - |
| Общеобразовательные учреждения | 2640 | - | 3080 | - | 963600 | - |
| Учреждения культуры | 860 | - | 1000 | - | 313900 | - |
| Торговые учреждения | 393 | - | 399 | - | 143455 | - |
| Спортивные учреждения | 2300 |  | 2300 |  | 839500 |  |
| ИТОГО | 26480 |  | 28215 |  | 4241675 |  |

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, К | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, К | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения без водопровода, при использовании водоразборных колонок | 227 | 50 | 11 | 1,1 | 0,7 | 12 | 8 |

Расчетный годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с.Кучерла

Таблица №3.3.2

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, 3 м | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч. max | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч . min | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход 3 воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8 | 4,5 | 0,01 | 2,4 | 0,004 | 4143 |

Расходование воды на полив с.Кучерла

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут на человека | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 227 | 90 | 92 | 1879 |

Расходование воды на тушение пожаров с.Кучерла

Таблица №3.3.4

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | 1 | 5 | 3 | 54 |

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с.Кучерла к 2026 году.

Таблица №3.3.5

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, К | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, К | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с внутренним водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 240 | 135 | 32 | 1,1 | 0,7 | 36 | 23 |

Расчетное годовое водопотребление с.Кучерла к 2026 году

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, 3 м | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход 3 воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 23 | 4,5 | 0,01 | 7 | 0,01 | 11826 |

Расходование воды на полив с.Кучерла в 2026 году

Таблица №3.3.7

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, 3 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 | 90 | 92 | 1987 |

Расходование воды на тушение пожаров с.Кучерла в 2026 году

Таблица №3.3.8

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, 3 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 1 | 5 | 3 | 54 |

|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в жилой зоне с.Кучерла по СНиП 2.04.01-85 Таблица №3.3.9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | Жилые дома квартирного типа без водопровода с водоснабжением через водоразборные колонки | 227 жителей | 11350 | - | 11350 | - | 4142750 | - |  |
|  | ИТОГО | 227 жителей | 11350 | - | 11350 |  | 4142750 | - |  |
|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в жилой зоне с.Кучерла по СНиП 2.04.01-85 к 2026 году |  |
|  | Таблица №3.3.10 |  |
|  | Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн | 240 жителей | 22800 | - | 25200 | - | 8322000 | - |  |
|  | ИТОГО | 240 жителей | 22800 |  | 25200 |  | 8322000 | - |  |
|  | 41 |  |

|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в общественно-деловой зоне с.Кучерла по СНиП 2.04.01-85 Таблица №3.3.11 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Учреждения образования | 2112 | - | 2464 | - | 770880 | - |  |
|  | Дошкольные учреждения | 1350 |  | 1890 |  | 492750 |  |  |
|  | Учреждения культуры | 206 | - | 240 | - | 75336 | - |  |
|  | Торговые учреждения | 131 |  | 133 |  | 47815 |  |  |
|  | ИТОГО | 3799 |  | 4727 |  | 1386781 |  |  |
|  | Расчетный расхода хозяйственно-питьевой воды в общественно-деловой зоне | аблица №3.3.12 |  |
|  | с.Кучерла по СНиП 2.04.01-85 к 2026 году Т |  |  |
|  | Водопотребители | Нормы расхода воды в литрах |  |
|  |  | В средние сутки | В сутки наибольшего водопотребления | Годовое |  |
|  |  | Общая | Горячей | Общая | Горячей | Общая | Горячей |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Учреждения образования | 2112 | - | 2464 | - | 770880 | - |  |
|  | Дошкольные учреждения | 2850 |  | 3990 |  | 1040250 |  |  |
|  | Учреждения культуры | 206 | - | 240 | - | 75336 | - |  |
|  | Торговые учреждения | 131 |  | 133 |  | 47815 |  |  |
|  | Медицинские учреждения | 12 |  | 16 |  | 4380 |  |  |
|  | ИТОГО | 3799 |  | 4727 |  | 1938661 |  |  |
|  | 42 |  |

# Text boxes

ДИАГРАММА №1