ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВЕРХ-УЙМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Усть-Коксинского района

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2017

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Гл. архитектор 	М.В. Несынова

Инженер-землеустроитель	С. Ю. Кравцова

Инженер по дорожному строительству                                      С.В. Наумов

Инженер по электроснабжению	                                              Н. А. Сытдикова

Инженер по теплоснабжению                                                       О. В Медведева

Инженер по информационным технологиям                                В.Г. Детинник

СОДЕРЖАНИЕ

Обоснование изменений	4

Общие положения. Цели и задачи проекта	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

1.1. Предложения по изменению границ муниципального	7

образования	7

1.2. Прогноз численности населения	8

1.3. Предложения по изменению границ земель	8

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

1.4.1. Жилая зона	10

1.4.2 Общественно-деловая зона	11

1.4.3 Зона производственного назначения	13

1.4.4 Зона рекреационного назначения.Основные решения по структурным элементам туристско-рекреационного комплекса.	14

1.4.5 Зона транспортной инфраструктуры.	15

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры	17

1.5 Санитарная очистка	24

1.6 Инженерная подготовка территории	26

1.7. Мероприятия по охране окружающей среды	29

1.7.1 Мероприятия по охране воздушной среды	29

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды	29

1.7.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	30

1.7.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов	30

1.7.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	31

1.7.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	31

1.7.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	32

1.7.8  Мероприятия по сохранению памятников природы	33

2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ	38

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	46

4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	55

5. Технико-экономические показатели проекта	59

# Обоснование изменений

Работа по проекту Внесение изменений в генеральный план Верх-Уймонского  СП выполнена по заказу Администрации Верх-Уймонского  СП Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай.

Цель разработки проекта:

1. Внесение изменений в границы населенных пунктов в связи с расширением населенных пунктов.

2. Приведение наименований и обозначений функциональных зон Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

3.Внесение изменений в Карту функциональных зон Генерального плана в связи с изменением административного управления поселения, с учетом планов развития жилищного строительства, размещения объектов социального, административного и производственного назначения, инвестиционных проектов, намеченных к реализации с 2017 года.

4.Внесение изменений в Карты планируемого размещения объектов местного значения в части дополнения состава муниципальными объектами в соответствии с Реестром объектов муниципальной собственности.

5. Исключены из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса и планируемых земель населенного пункта земельные участки под сельскими лесами  согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года, в котором указано, что  леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях населенных пунктов, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда.

6. Уточнено местоположение зон затопления, расположенных на территории населенных пунктов: Верх-Уймон, Гагарка и Тихонькая

7. Рекомендован перевод земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

# Общие положения. Цели и задачи проекта

Проект Внесение изменений в генеральный план Верх-Уймонского сельского поселения разработан в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительным кодексом РФ;

– Земельным кодексом РФ;

– Водным кодексом РФ;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, утвержденными постановлением Республики Алтай от 06.06.2011 №109 (ред. от  09.06.2012 г),

– Законом Республики Алтай от 03.03.2008 г. № 8-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их».

– Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II-04-2003;

– Сводом правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

– Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.;

Использовались материалы:

3. Генеральный план Верх-Уймонского сельского поселения Республики Алтай, разработанный ООО «Компания Земпроект»;

4. Внесение изменений в Схему Территориального Планирования Республики Алтай, разработанную  ЗАО « НИИ Гипрозем»;.

5.Внесение изменений в  Схему территориального планирования МО «Усть-Коксинский район», выполненных специалистами  ООО «Компания Земпроект» в 2016 г.

6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 793 от декабря 2016 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1) Планово-картографический материал: ортофотопланы, изготовленные специалистами ООО Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан» в 2010 году;

– космические снимки  GeoEye-1 на территорию с недостающим картматериалом.

3) Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены администрациями Верх-Уймонского сельского поселения и  Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай, специализированными организациями и органами государственной статистики.

Графические материалы генерального плана выполнялись с применением современных ГИС-технологий в программе MapInfo-8.5.

Ранее выполненные работы по разработке ГП Верх-Уймонского СП Усть-Коксинского района были выполнены в условной системе координат. В настоящий момент кадастровая палата по Республике Алтай перешла на местную систему координат, соответственно был проведен пересчет всех слоев и растровой подложки в МСК-04.

Проект разработан на следующие проектные периоды:

Первая очередь – 2026 год.

Расчетный срок – 2036 год.

Согласно внесенных изменений в генеральный план Верх-Уймонского сельского поселения, материалы Положения (ст.19 ГК РФ) содержат:

1) положение о территориальном планировании;

1) карту границ населенных пунктов  Верх-Уймонского  СП

2) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон Верх-Уймонского  СП;

3) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Верх-Уймон.

4) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон  пос.Гагарка;

5) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Тихонькая;

6) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Мульта и пос. Замульта;

7) карту планируемого размещения объектов местного значения и карту функциональных зон с. Маральник 1;

Основные задачи:

Подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ населенных пунктов Верх-Уймонского СП;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2036 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.)

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населеннЫХ пунктОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

На расчетный срок генеральным планом не предлагается изменение существующей границы Верх-Уймонского сельского поселения.

## 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2036 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2016 гг.

В табл. 1 показана численность населения, принятая проектами генпланов населенных пунктов.

Таблица 1

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01. 17г | Первая очередь 2022 год | Расчетный срок 2032 год |
| с. Верх-Уймон | чел. | 562 | 693 | 730 |
| Пос. Гагарка | чел. | 230 | 237 | 267 |
| с. Тихонькая | чел. | 439 | 460 | 480 |
| С. Мульта | чел. | 704 | 780 | 830 |
| п. Замульта | чел. | 212 | 236 | 285 |
| с. Маральник 1 | чел. | 56 | 80 | 100 |

Прирост населения к расчетному сроку составит от 13% до 45% от существующего населения.

## 1.3. Предложения по изменению границ земель

Земли населенного пункта

Для развития населенного пункта, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

Предлагается перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта

С. Верх-Уймон – 33,2 га;

П. Гагарка- 56,9 га;

С. Тихонькая- 114,0 га;

С. Мульта- 79,1 га;

П. Замульта- 100,4 га;

С. Маральник 1- 43,2 га.

Предложения по изменению границ земель промышленности

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Предлагается перевод 6,1 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного специального назначения под полигон ТКО (4,9 га), скотомогильник с захоронением в ямы (0,3 га),  кладбища (0,9 га).

Перевод в земли промышленности территории, на котором расположен кирпичный завод в районе с. Верх-Уймон-2,1 га.

Предложения по изменению границ земель запаса

Проектом предусмотрены мероприятия по переводу земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения. Предлагается  перевести 29018 га из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения.

Баланс земель по Верх-Уймонскому СП на расчетный срок приведен в табл. 2.

Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется перевести в категорию земель лесного фонда (22603 га).

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 166957 | 166957 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 76632,3 | 82612,3 |
|  |  | % | 46,2 | 49,7 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 743,7 | 1170,5 |
|  |  | % | 0,4 | 0,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Верх-Уймон | га | 190,8 | 224,0 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Гагарка | га | 91,8 | 148,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Тихонькая | га | 155,6 | 269,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Мульта | га | 158,4 | 237,5 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Замульта | га | 127,0 | 227,4 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Маральник 1 | га | 20,1 | 63,3 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 68,0 | 76,2 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 59760 | 82363 |
|  |  | % | 35,7 | 49,2 |
| 1.4 | Земли запаса | га | 29018 | - |
|  |  | % | 17,3 | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 735 | 735 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 |

1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В границах населенных пунктов определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона специального назначения.

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

1.4.1. Жилая зона

— упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки:

С. Верх-Уймон - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 186 га;

С. Тихонькая - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 168 га ;

Пос. Гагарка - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 108 га ;

С. Мульта - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 195 га ;

Пос. Замульта - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки — до 132 га ;

С. Маральник 1 - упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зоны индивидуальной жилой застройки - до 32га

1.4.2 Общественно-деловая зона

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13.30.2011 г. (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

С. Верх-Уймон

— разработка проектно-сметной документации и реконструкция существующего детского сада на 30 мест с увеличением вместимости до 100 мест;

—  разработка проектно-сметной документации и строительство спортзала;

— строительство стадиона с трибунами на 100 мест;

— строительство детских площадок;

— строительство спортивной площадки;

Реконструкции согласно проекту подлежат здания: ФАПа, детского сада, сельского дома культуры, школы, старообрядческого музея, музея им. Н. К. Рериха, музея «Усадьба Атамановых».

С. Тихонькая

— разработка проектно-сметной документации и реконструкция ФАПа;

— разработка проектно-сметной документации и строительство спортзала;

— разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона.

— разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 25 мест (1 очередь строительства);

— разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 25 мест (расчетный срок);

разработка проектно-сметной документации и реконструкция основной школы.

разработка  проектно-сметной документации и строительство конторы ООО «Тихонькая» (расчетный срок).

Реконструкции согласно проекту подлежат здания существующего сельского дома культуры.

Пос. Гагарка

— разработка проектно-сметной документации и строительство библиотеки;

разработка проектно-сметной документации и реконструкция детского сада 40 мест;

разработка проектно-сметной документации и реконструкция школы;

разработка проектно-сметной документации и строительство аптечного пункта;

— строительство детских площадок.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания сельского дома культуры, фельдшерско- акушерского пункта.

С. Мульта

— разработка проектно-сметной документации и строительство библиотеки на 6  читательских мест;

разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 20 мест;

разработка  проектно-сметной документации и строительство аптечного пункта (1 очередь);

разработка  проектно-сметной документации и строительство спортивного комплекса с крытым бассейном (расчетный срок);

разработка  проектно-сметной документации и строительство рынка на 20 торговых мест (1 очередь);

— строительство детских площадок;

Реконструкции согласно проекту подлежат здания детского дома творчества, сельского дома культуры, среднеобразовательной школы, детского сада, ФАП, почтового отделения.

Пос. Замульта

— разработка проектно-сметной документации и строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров;

— строительство спортивной площадки;

разработка проектно-сметной документации и строительство детского сада на 30 мест;

разработка проектно-сметной документации и строительство аптечного пункта (1 очередь);

— строительство детских площадок.

Реконструкции согласно проекту подлежит здание церкви.

с. Маральник 1

Учитывая малочисленность населенного пункта, предлагается строительство объектов социальной сферы многоцелевого использования, что позволит концентрировать ресурсы в разных отраслях социальной сферы и строить современные здания, где в одном здании может быть клуб и модельная библиотека, ФАП и магазин.

Генеральным планом предусмотрено развитие спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. В центральной части села намечено строительство спортивной площадки.

### 1.4.3 Зона производственного назначения

С. Верх-Уймон

— сохраняется до полной амортизации территория  существующих производственных гаражей, кузницы, зерносклада, конторы - ООО «Верх-Уймон»; склада сельскохозяйственных запчастей, пилорамы, животноводческих загонов, складов сена, складов ГСМ.

- Реконструкция кирпичного завода 2,1 га

С. Тихонькая

сохраняется до полной амортизации территория существующих производств ООО «Тихонькая» 2,1 га.

Пос. Гагарка

проектом предусмотрено размещение новых территорий под производственные предприятия, расположенные в южной части селения, площадь увеличится до 5,5 га.

- выделена площадка под размещение коммунально-складских объектов и промышленных предприятий, для которых проектом не определена отраслевая принадлежность.

С. Мульта

сохраняется до полной амортизации существующих коммунально-складских предприятий ООО «Мультинское»1,4 га.

Капитальный ремонт  пимокатного цеха.

Пос. Гагарка

- Реконструкция объектов сельскохозяйственного производства в южной части поселка -3,9 га.

### 1.4.4 Зона рекреационного назначения.Основные решения по структурным элементам туристско-рекреационного комплекса.

Верх-Уймонское СП располагает значительными рекреационными ресурсами.

- Долина Катуни имеет высокую категорию ценности. На сегодняшний момент здесь развит неорганизованный, массовый туризм и отдых местного населения.

- Мультинские озера-группа озер ледникового происхождения, два из которых - Нижнее и Среднее - объявлены памятниками природы республиканского значения. Нижнее Мультинское озеро расположено на высоте 1710 м над ур. м. Среднее Мультинское озеро расположено в 300 м выше Нижнего Мультинского озера. Памятник природы республиканского значения

- озеро Тайменье- крупнейшее озеро Катунского хребта. Озеро - эталон естественного зарыбления, в нем сохранилась крупная популяция сибирского хариуса, является крупнейшим в Усть-Коксинском районе рыбопромысловым водоемом. Подъездных путей нет, добраться можно только верхом на лошади или пешком. Через озеро проходит ряд туристских маршрутов (с озера Верхнего Мультинского, со стороны р. Иолдо и ряд других). В западной части Катунского хребта по популярности среди туристов уступает только Мультинским озерам. Памятник природы республиканского значения.

- источник «Кызыл-Туу» около с. Тихонькая- местное алтайское и староверческое население считает источник «глазным», его водой пользуются при лечении многих заболеваниях глаз. Доступность источника обеспечивает его частое посещение многими жителями Усть-Коксинского района.

- на территории  села Верх-Умон  имеется три музея: Дом-музей «Усадьба Атомановых», дом-музей Рериха, школьный музей.

Выбор нескольких участков для организации рекреации обусловлен перспективами развития культурных традиций  самобытной уймонской культуры.

В с. Тихонькая запланировано строительство туристического комплекса в стиле старообрядческой деревни.

Предложено строительство турбаз и  развитие водной рекреации на берегу  р. Катунь. В табл. 3 приведен список перспективных рекреационных зон, рекомендуемых к переводу из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов, на землях лесного фонда рекомендуется аренда.

Таблица 3

Список перспективных рекреационных зон

| № п/п карте | Название | Обща площадь (га) | В т.ч аренда на землях лесного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туристический комплекс в стиле старообрядческой деревни (в с. Тихонькая) | 35 |  |
| 2 | Комплексный объект рекреации Мульта | 22,5 | 22,5 |
| 4 | развитие водной рекреации на берегу р. Катунь | 500 | 200 |
| 5 | Комплексный объект рекреации оз. Таймень | 400 | 400 |

### 1.4.5 Зона транспортной инфраструктуры.

С. Верх-Уймон

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

-  основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 3,5 км, площадь покрытия 26250 кв. м.;

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 12,5 км, площадь покрытия 75000 кв. м.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 4,8 км. площадью покрытия  28800 кв. м.

Запланировано строительство автомобильного моста через протоку р. Катунь, в границах населенного пункта.

Предлагается демонтаж старого моста через протоку р. Катунь после строительства нового.

С. Тихонькая

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

- основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 5,2 км, площадь покрытия 39000 кв. м.;

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 10,2 км, площадь покрытия 61200 кв. м.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 9 км. площадью покрытия  54000 кв. м.

Запланирована разработка  проектно-сметной документации и строительство гаражей ООО «Тихонькая» (расчетный срок).

Запланировано строительство 1 моста.

Пос. Гагарка

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

- основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 4,7 км, площадь покрытия 35250 кв. м.;

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 3,7 км, площадь покрытия 22200 кв. м.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 3,3 км. площадью покрытия  1980 кв. м.

Определена территория  для переноса существующих гаражей ООО «Гагарка»;

Запланирована разработка проектно-сметной документации и строительство гаражей боксового типа.

Разработка  проектно-сметной документации и реконструкция мостов в количестве 6 штук.

С. Мульта

Улично- дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично- дорожной сети :

- основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 4,6 км, площадь покрытия 34500 кв. м.;

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 9,9 км, площадь покрытия 59400 кв. м.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 6,8 км. площадью покрытия  40800 кв. м.

Разработка проектно-сметной документации и строительство гаража  (ИП Лукин),  (расчетный срок);

Разработка проектно-сметной документации и строительство гаража ООО «Мультинское», (расчетный срок);

Общая площадь выделяемая под гаражи составляет 3,7 га.

Пос. Замульта

Улично-дорожная сеть

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети :

- основные улицы, обустройство дорожной одежды с облегченным типом покрытия – ширина проезжей части 7,5 м, протяженностью 4,9 км, площадь покрытия 36750 кв. м.;

- второстепенные улицы и проезды, дорожная одежда переходного типа – ширина проезжей части 6 м, протяженностью 6,1 км, площадь покрытия 36600 кв. м.

Проектируемые улицы – ширина проезжей части 6 м. Протяженностью 4,3 км. площадью покрытия  25800 кв. м.

Запланировано строительство 2 мостов.

С. Маральник 1

Главная улица, она же основная - улица Горная, осуществляет связь жилых районов с общественным центром.

Протяженность основных улиц на расчетный срок составит 1,945 км.

Протяженность улиц и дорог, планируемых по генеральному плану составляет   3,9  км.

Для обеспечения транспортной связи в пределах промышленно-коммунальных зон и связи их с внешними автодорогами предусмотрены поселковые дороги.

Проектом предусмотрено строительство остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

1.4.6 Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

С. Верх-Уймон

Необходимый запас подземных вод  в количестве 249,34 м3/сут. Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - IIIпоясов. Предусматривается строительство на севере и юге  села водозаборных скважин с общим дебитом   – 11,9 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

С. Тихонькая

Предусматривается строительство на севере и юга села водозаборных скважин с общим дебитом   – 8,3 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием города и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища. Для наружного пожаротушения на сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2-04.02-84. Противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах чистой воды. Диаметр труб противопожарного водопровода предусматривается на основании технико-экономических расчетов, но не менее 100 мм, в соответствии с требованиями п.8.46 СНиП 2.04.02-84.

Устройство водозаборных колонок на проектируемой водопроводной сети принимать не более 100 м.

Пос. Гагарка

Необходимый запас подземных вод  в количестве 112 м3/сут. Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов.
Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 5,2 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища.

С. Мульта

Необходимый запас подземных вод  в количестве 280 м3/сут. Для уточнения местоположения арт. скважин на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов.

Проектом сохраняется существующая объединенная система хозяйственно-питьевого  водопровода с сооружениями на них.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых и проведением реконструкции разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 13,3 м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый.

Проектом предусматривается строительство водонапорной башни 50 м3 рядом с проектируемым водозабором.

Пос. Замульта

Необходимый запас подземных вод  в количестве 112 м3/сут.

Предусматривается строительство на севере села водозаборных скважин с общим дебитом   – 6,6  м3 / час.

Так же, проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 100 м3 каждый. В резервуарах предусмотрено хранение необходимых запасов воды для обеспечения хозяйственно-питьевых, противопожарных и аварийных нужд. Для уточнения местоположения арт. скважин и их количества на дальнейших стадиях проектирования необходимо разработать проект единого водозабора в соответствии с необходимыми нормативными документами и с определением зон санитарной охраны I - III поясов. В связи с развитием села и его благоустройством  намечаются новые водопроводные трассы магистральных и разводящих сетей в существующей и  проектируемой индивидуальной застройке.

Проектом принято на перспективу обеспечение централизованным  водоснабжением всех потребителей воды со строительством новых водопроводных сетей.

Проектом предусматривается ликвидация не рабочей водонапорной  башни из санитарно-охранной зоны кладбища.

С. Маральник 1

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10 % на неучтенные нужды составит 54,6 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 3,3 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения. Для удаленной от водопровода жилой застройки, планируется водоснабжение от колонок и индивидуальных скважин.

Кроме того, проектом предусматривается строительство в южной части села одной скважины и водонапорной башни объемом 57 м3. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Так же проектом предусматривается строительство пожарного резервуара на водозаборной площадке в северной части села объемом 50 м3.

Водоотведение

Проектом предусмотрена децентрализованная система водоотведения, с устройством  индивидуальных выгребов во всех населенных пунктах сельского поселения.

С. Маральник 1

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации восточнее с. Маральник 1 производительностью 30 м3/сут.

Теплоснабжение

с. Верх- Уймон

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика №1 установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 проектируемая для школы №2 установленной мощности 0,3 Гкал/час.

С. Тихонькая

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика  установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 проектируемая для СДК установленной мощности 0,3 Гкал/час;

пос. Гагарка

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика  установленной мощности 0,2 Гкал/час;

№2 проектируемая для школы  установленной мощности 0,2 Гкал/час.

С. Мульта

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика  установленной мощности 0,3 Гкал/час;

№2 проектируемая для СДК установленной мощности 0,3 Гкал/час;

С. Замульта

Централизованное теплоснабжение общественной и жилой застройки проектом не предусматривается.

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением жилые здания индивидуальными котлами, для обеспечения горячего водоснабжения предусмотрена установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей).

Проектом предусматривается строительство индивидуальных встроенных котельных:

№1 проектируемая для садика №1 установленной мощности 0,2 Гкал/час;

С. Маральник 1

Проектом предлагается строительство котельной и тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 0,2 км для общественно-делового центра в южной части села. Для остальных объектов общественно-делового назначения и жилой застройки планируется от индивидуальных источников тепла.

Электроснабжение

с. Верх- Уймон

- вынос линий ВЛ-10 кВ из жилой застройки;

- реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке;

- строительство четырех трансформаторных подстанций в новой застройки;

- строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 3,0 км

С. Тихонькая

- вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 0,5 км из жилой застройке;

- реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке;

- строительство шести трансформаторных подстанций в новой  жилой застройке;

-строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 3,7 км.

пос. Гагарка

- вынос линий ВЛ-10 кВ из жилой застройки;

- реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке;

- строительство пяти трансформаторных подстанций в новой застройки;

- строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 2,6 км.

с. Мульта

- вынос линий ВЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км из жилой застройке;

- реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке;

- строительство трех трансформаторных подстанций в новой  жилой застройке;

- строительство ВЛ-10 кВ в новой жилой застройке, протяженностью 2,7км.

С. Замульта

- вынос линий ВЛ-10 кВ из жилой застройки;

- реконструкция ЛЭП-10 кВ в существующей жилой застройке;

- строительство пяти трансформаторных подстанций в новой застройки;

- строительство ВЛ-10 кВ в новой и существующей жилой застройке, протяженностью 2,2 км.

С. Маральник 1

- строительство и введение в эксплуатацию МГЭС-10кВ на р. Мульта для бесперебойного электроснабжения села Маральник 1.

- установка одной проектируемой однотрансформаторной КТП-10/0,4кВ, 160кВА в зоне перспективной застройки в с. Маральник 1.

- строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ в с.Маральник 1 общей протяженностью 2,34 км.

Газоснабжение

Централизованного газоснабжения на расчетный срок не планируется.

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь и информация

С. Верх-Уймон, пос. Гагарка

Для обеспечения населения средствами связи проектом предусматривается установка антенно-фидерных устройств операторов сотовой подвижной связи.

## 1.5 Санитарная очистка

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами  на территории РА, соответственно на территории Верх-Уймонского СП будет внедрена новая система обращения с отходами

Организационный период включает в себя все организационные моменты.

Подготовительный период рассчитан на 2018-2019 г.г.В подготовительный период запланированы следующие мероприятия:

1. В целях оптимизации затрат на весь комплекс работ по обращению с ТКО (сбор, вывоз, сортировка, переработка и захоронение) от населения, кроме мест общего пользования (ответственность за сбор и вывоз ТКО от мест общего пользования возлагается на Муниципальные образования) произведена разбивка муниципальных образований Республики Алтай на административно-производственные объединения (АПО), Усть-Коксинский район относится к АПО-2.

2. Узаконение полигона твердых коммунальных отходов, расположенного восточнее с. Усть-Кокса, в зоне действия регионального оператора за счет средств региональных операторов и операторов по концессионному соглашению (земельные участки остаются в собственности муниципальных образований, региональному оператору отдаются на основании договора аренды сроком не менее чем 5 лет);

3. Учитывая период, необходимый для ввода полигона ТКО в эксплуатацию, отходы 4-5 классов опасности будут размещаться в компостных ямах (несанкционированные свалки ТКО), обустроенные администрацией Верх-Уймонского СП.

На третьем этапе – переходном  (2020-2027 годы) - предполагается реализовать меры, обеспечивающие переход на более современные технологии обращения с отходами, в том числе:

1. Планомерное  закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТКО, расположенных на территории Верх-Уймонского СП том числе на земельных участках с кадастровыми номерами 04:08:090801:290, 04:08:090801:289, 04:08:090801:303, 04:08:090705:278, т.к они не соответствует требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

2. Оборудование контейнерных площадок на территории населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Ст. 13.4 ФЗ №89 «Об Отходах производства и потребления»). Размещение мест временного хранения отходов и количество контейнеров на них согласовывается с администрацией муниципального образования, с районным архитектором и районной санэпидстанцией и Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Раздельный сбор ТКО населением стимулируется экономическими методами.

3.В переходный период организация транспортировки ТКО с целью их обработки, утилизации и размещения осуществляется региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на полигон ТКО с. Шебалино, урочище Седлушка,

4. Кроме того, запланирована реконструкция ТКО, который будет внесен в ГРОРО на территории Усть-Коксинского района. Планируется оснастить полигон мусороперегрузочной станцией или мобильным мусоросортировочным комплексом производительностью до 10 тыс. мЗ/год. При этом региональному оператору необходимо будет транспортировать ТКО для обработки в с. Усть-Кокса внутри района, а для утилизации ТКО до мусоросортировочного комплекса, расположенного в с. Майма, будет транспортироваться уже вторичное отсортированное сырье, что делает утилизацию не убыточной.;

В сфере обращения с биологическими отходами:

- планомерное  закрытие и консервация скотомогильников, расположенных с нарушением нормативных требований;

- консервация закрытых скотомогильников;

Организация ритуальных услуг

Санитарно-эпидемиологические заключения по местам погребений, включая утвержденные проекты СЗЗ кладбищ на сегодняшний день отсутствуют.

Требования к размещению большинства кладбищ сельского поселения отвечают нормативным.

В соответствии со  СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24га на 1000 чел. населения.

В соответствии с нормативными требованиями площадей существующих кладбищ достаточно до расчетного срока.

## 1.6 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Организация водостоков и защита территории от подтопления.

В настоящее время водосточная сеть состоит из открытых водостоков.

Открытые водостоки запроектированы – в районе жилищного строительства, где уклоны местности более 0,004 промилей. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются переезды по трубам.

В настоящее время построены дамба и плотина в селе Верх-Уймон и пос. Гагарка.

Необходимо провести работы  по изучению береговой линии р. Мульта, чтобы в дальнейшем запланировать строительство дамбы. Запланированы мероприятия по  углублению р.Окол и р.Кызыл-та с.Тихонькая.

2. Защита от затопления (наледей).

Расчисткаи углубление  русел рек Мульта и Окол в целях предотвращения затопления сел в период прохождения весенних паводков. В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления села паводковыми водами предлагается

- расчистка, расширение и углубление русел рек, расчистка перекатов в пределах территории населенных пунктов на участках,  где расположены мосты. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

- принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

- помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки. К сезонным мероприятиям следует отнести ликвидацию шуговых заторов и скоплений донного льда.

3. Предусматривается выравнивание и планировка береговой линии в местах подверженных размыву

По инженерной подготовке территории для нового строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

По инженерной подготовке территории для строительства водопровода рекомендуется:

Наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения водопроводов и определяет специфику бурения водозаборных скважин. Значительная - до двух метров и более - глубина слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают практически все водопроводы прокладывать над поверхностью грунта - на опорах или по эстакадам.

Трубопровод, проложенный над поверхностью грунта, подвергается гораздо более сильным колебаниям температуры, чем при подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются зимние холода, когда тепловые потери с поверхности труб возрастают до недопустимых значений, и угроза их замерзания становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы, прокладывать водопроводы с теплоспутниками, строить промежуточные котельные на водоводах и т.п. Все эти меры, во-первых, требуют немалых затрат, во-вторых, не обеспечивают полной безаварийности сетей. Любая остановка подачи воды в зимний период может обернуться аварией с тяжелыми последствиями, связанной с размораживанием труб и выходом их из строя. Еще одна особенность эксплуатации водопроводов и теплотрасс в северных регионах связана с особенностями гидрохимического состава природных вод, характерными для заболоченных ландшафтов, в частности, с низкими значениями рН и высоким содержанием железа. Стальные трубы, транспортирующие такую воду, подвергаются интенсивному зарастанию и служат значительно меньше своего нормативного срока.

Современные марки трубного полиэтилена - наиболее распространенного материала для производства труб для наружных сетей - обладают высокой хладостойкостью (температура хрупкости не выше -70°С), поэтому работоспособность изготовленных из них труб в условиях Севера не вызывает сомнений. Самый поверхностный анализ показывает, что во многих случаях полимерные трубы могут с успехом заменить традиционно используемые стальные - в водо-, газо- и теплоснабжении, при строительстве технологических трубопроводов. Более того, в подавляющем большинстве случаев такая замена будет экономически целесообразна.

## 1.7. Мероприятия по охране окружающей среды

1.7.1 Мероприятия по охране воздушной среды

Проектом предусматривается строительство и реконструкция индивидуальных встроенных котельных общей мощностью.

Для нужд горячего водоснабжения в индивидуальных котельных  зданий установить водонагреватели. Вид топлива – твердый.

Теплоснабжение магазинов, торговых точек  предусмотрено от индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

Таким образом, состояние атмосферного воздуха в связи с реализацией проекта существенно не изменится.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта можно оценить как низкий. Таким образом предусматривать планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности нет необходимости.

Уровень загрязнения воздушного бассейна в целом также можно оценить как низкий.

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос,  расчистка прибрежных территорий;

- согласно ст. 6 Водного  кодекса РФ установлено обязательное правило обеспечения свободного доступа всех без исключения лиц к водным объектам общего пользования. В рамках данного требования ВК РФ устанавливается береговая полоса водных объектов общего пользования;

- согласно ст.27 Земельного кодекса устанавливается запрет на приватизацию земель в границах береговой полосы.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.7.3 .Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

1.7.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки

### 1.7.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

1.7.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка проекта планировки жилых кварталов.

### 1.7.7  Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории сельского поселения расположены три памятника истории регионального значения и пять  объектов археологического наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на территории Верх-Уймонского СП Усть-Коксинского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Общая видовая принадлежность | Регистрационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила красногвардейцев | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, правый берег реки Катунь, в 1820 метрах от села Мульта | Памятник истории | 041610462920005 |
| 2 | Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны | Республика Алтай, Усть- Коксинский район, село Мульта, улица Школьная, д. 24 А | Памятник истории | 041610441260005 |
| 3 | Памятник павшим в годы Гражданской войны | Республика Алтай, Усть- Коксинский район,село Верх- Уймон, улица Молодежная, д. 15 | Памятник истории | 041610441250005 |

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Верх-Уймонского СП Республики Алтай, проектируемого регионального значения

| Наименование объекта археологического наследия (с расшифровкой пообъектного состава) | Местоположение объекта | Категория охраны | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| Верх-Уймон II, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 1,5 км к СЗ от центра с. Верх-Уймон, на краю поля, на правом берегу р. Катунь, на участке подъездной дороги к мостовому переходу через р. Катунь в Усть-Коксу из с. Верх-Уймон, у подножья безымянной горы, заканчивающейся у реки местом под названием Притор. Географические координаты по GPS-приемнику: N–501316,5; Е– 0854317,4. Высота 946 м над уровнем моря (по балтийской системе высот) | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Верх-Уймон III, одиночный курган (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 1,7 км к СЗ от центра с. Верх-Уймон, на краю поля, на правом берегу Катуни, на участке подъездной дороги к мостовому переходу через р. Катунь в Усть-Коксу из с. Верх-Уймон, у подножья безымянной горы, заканчивающейся у реки местом под названием Притор, в логу. Географические координаты по GPS-приемнику: N-50°13'26,9", Е-085°43'18,6". Высота 945 м над уровнем моря (по балтийской системе высот) | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Верх-Уймон V, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 1,75 км к СЗ от центра с. Верх-Уймон, на краю поля, на участке подъездной дороги к мостовому переходу через р. Катунь в Усть-Коксу из с.Верх-Уймон, у подножья безымянной горы, заканчивающейся у реки местом под названием Притор | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Мультинский мост, могильник (пообъектный состав не расшифрован) | Расположен в 0,4 км к СВ от Мультинского моста, в 0,1 км к В от дороги Усть-Кокса – Мульта. Географические координаты по GPS-приемнику: N - 50°193'97", Е - 085°96'562". | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |
| Притор, поселение (пообъектный состав не расшифрован) | Расположено в 1,8 км к СЗ от центра с. Верх-Уймон на северном краю поля | Выявленный | Приказ Министерства культуры Республики Алтай от 31 октября 2013 г. № 273 |

Проектом предусматривается:

1. Требование, предусмотренное частью 1 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ), которые включают:

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи;

- Согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения – с Министерством культуры Республики Алтай).

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которым, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

3. Уведомление собственников и пользователей земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

Заключение охранных обязательств собственниками (пользователями) объектов культурного наследия на земельные участки, в границах которых находятся объекты археологического наследия, с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. Согласование с Министерством культуры Республики Алтай решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в аренду, в границах которых находятся объекты археологического наследия и решений об изменении правового режима данных земельных участков.

### 1.7.8  Мероприятия по сохранению памятников природы

Согласно перечню памятников республиканского значения, утвержденного Постановлением Правительства Республики Алтай № 38 от 16 февраля 1996 года на территории Верх-Уймонского СП расположены памятники природы регионального значения:

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Верх-Уймонского СП Усть-Коксинского района РА

| Название | Вид ООПТ | Значение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Озера Мультинские – Среднее и Нижнее | Памятники природы. Озера. | Региональное | 261,6 |
| Озеро Тайменье | Памятники природы. Озера. | Региональное | 443 |

Режим особой охраны памятника природы «Мультинские озера»

1. В границах памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:

а) предоставление земельных участков под застройку;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) нарушение водного баланса на водосборной площади озера;

г) любое строительство, в том числе временных сооружений;

д) сплошные рубки, включая сплошные санитарные;

е) эксплуатация плавучих бань;

ж) проведение гидромелиоративных ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

з) взрывные работы;

и) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств);

к) устройство привалов, бивуаков, туристских стоянок и лагерей вне специально установленных и оборудованных мест;

л) выжигание луговой растительности;

м) самовольное занятие земель;

н) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

о) выпас и прогон скота;

п) заготовка лекарственного и технического сырья;

р) проведение любых работ в акватории озера, которые могут привести к уничтожению или сокращения численности флоры и фауны озера;

с) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, уничтожение другой травянистой и кустарниковой растительности;

т) использование плавучих средств с моторным двигателем внутреннего сгорания, в том числе маломерных судов.

2. На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

а) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории памятника;

б) проведение научно-исследовательских работ с частичным изъятием биоресурсов в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами производства работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

в) реализация научно-обоснованных рекомендаций по восстановлению водного объекта и деградирующих прибрежных ландшафтов;

г) осуществление рекреационной деятельности;

д) любительское и спортивное рыболовство гражданами при наличии путевки;

е) купание людей в традиционно сложившихся местах;

и) обустройство пляжей, при условиях, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения;

к) осуществление иных видов деятельности, не противоречащих цели и задачам объявления объекта памятником природы и установленному в его отношении режима особой охраны при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Режим особой охраны памятника природы «оз. Тайменье»

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

а) проведение рубок леса (за исключением санитарных);

б) заготовка и сбор недревесных продуктов леса в промышленных масштабах (лекарственные растения, кедровый орех, сбор грибов и ягод, иное);

в) прокладка дорог и иных линейных сооружений;

г)размещение промышленных и бытовых отходов, сточных вод;

д) хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов, в том числе токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и в научных целях;

е) выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя;

ж) стоянка и проезд транспортных средств вне существующих дорог;

з) устройство туристических стоянок, привалов и палаточных лагерей специально вне отведенных для этого мест;

и) загрязнение земель и воды химическими и радиоактивными веществами и бытовыми отходами;

к) выпас и прогон скота;

л) складирование мусора;

м) выжигание травы, разведение костров специально отведенных для этого мест;

н) иная деятельность, создающая угрозу сохранности памятника природы.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам проведение мероприятий:

а) природоохранных (проведение необходимых природоохранных и противопожарных в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным планом);

б) научных (проведение НИР и экологического мониторинга, в том числе с изъятием биологических ресурсов в незначительных объемах);

в)эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и

г) обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции);

д) рекреационных (экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность, в том числе купание в традиционно сложившихся местах, любительский лов рыбы);

е)в границах памятника природы допускаются по согласованию с организацией, взявшей на себя обязательства по охране памятника, иные виды деятельности, не противоречащие целям и задачам и не угрожающие сохранности памятника природы.

2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения  или исключаются из их границ

Таблица 4

Участки, включенные в границы сел Гагарка

| номер земельного участка или кадастрового квартала | Площадь участка, га | Категория земель | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| с. Гагарка |
| 04:08:090701:408 (часть) размежевать | 13,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | - |
| 04:08:090701:409 | 5,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090702:156 | 9,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090701:376 | 4,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090701:375 | 8,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090701:289 | 12,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| с. Верх-Уймон |  |
| 04:08: 090703:130 | 2,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090702:115(часть) включать в границу нп кадастровая ошибка | 2,8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08: 090704 (часть) | 10,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08: 090704 (часть) | 1,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Под объекты специального назначения |  |
| с. Тихонькая |
| 04:08:090301:198 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090703:127 | 13,48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090301:414 04:08:090301:413 04:08:090301:192 04:08:090301:427 04:08:090301:146 | 0,35 0,21 0,4 0,22 0,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090703:126 | 9,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
|  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Под объекты специального назначения |  |
| 04:08:090705:449, включили при условии что 04:08:090705:2 будет включен в границу нп | 6,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090705:466 | 0,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090705:467 | 1,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090705:3 | 14,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090705:508 | 5,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090705:507 | 1,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090705:316 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:4 | 3,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:292 | 4,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:626 | 2,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:625 | 2,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:378 | 0,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:368 | 0,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:363 | 2,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090705:2 Включили в гран нп | 8,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| с. Мульта |
| 04:08:090802:154 | 11,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090801:284 | 12,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:208 | 4,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:543 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:541 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:545 | 9,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:547 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:549 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:551 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:539 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:537 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:000000:382 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08: 090803:847 04:08:090803:857 | 1,65 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:339 | 2,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:155 | 2,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:247 | 1,6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:156 | 1,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090803:419 | 8,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090801:241 | 1,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090801:240 | 0,8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090801:286 | 0,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090801:288 | 0,25 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090801:287 | 0,25 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| с. Замульта |
| 04:08:090802:211 | 0,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:213 | 1,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:212 | 2,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:183 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:192 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:181 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:190 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:182 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:193 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:180 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:197 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:194 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:185 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:195 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:188 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:207 | 9,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:115 | 1,3 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:166 | 3,6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:000000:334 | 1,3 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:000000:333 | 1,1 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090501:219 | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090501:370 | 0,5 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:301 | 1,3 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:299, 300, 303,302,296 | 0,9 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:257 | 5,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | ТОП |  |
| 04:08:090805:275, 297, 277, 278, 279, 280, 281,282, 283, 276,284,285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 | 3,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:255 | 1,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:259-04:08:090805:262 | 4,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:264 | 0,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:265 | 1,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:244 | 1,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:243 | 0,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:269-04:08:090805:272, 04:08:090805:274 | 5,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090805:273 | 2,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802:113 | 12,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090802 (часть) |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| с. Маральник |
| 04:08:090804:434 (часть) | 2,8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090804:342 | 38,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 04:08:090804:357 | 1,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |

# 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 5

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Верх-Уймонского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Разработка градостроительной документации |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Верх-уймон | га | разработка проектной документации | 2017-2022 гг |
| 1.2 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Пос. Гагарка | - | разработка проектной документации | 2017-2032 гг |
| 1.3 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Тихонькая | га | разработка проектной документации | 2017-2022 гг |
| 1.4 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Тихонькая, пос. Замульта | - | разработка проектной документации | 2017-2036 гг |
| 1.5 | Выполнение землеустроительных работ по расчистке и углублению русел р. Окол и Кызыл-та. | С. Тихонькая |  | разработка проектной документации | 2017-2036 гг |
| 2 Социальная сфера |
| с. Верх-Уймон |
| 2.1 | Детский сад на 40 мест | общественный центр села | Увеличение до 100 мест | Реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.2 | Средняя школа | общественный центр села |  | Ремонт | 2017-2032гг |
| 2. 3 | Внешкольные учреждения (дом творчества) | общественный центр села | 14 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг |
| 2.4 | СДК | общественный центр села | 80 мест | Реконструкция | 2017-2022гг |
| 2.5 | ФАП | общественный центр села | 1 объект | Реконструкция | 2017-2032 гг |
| 2.6 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1,0 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| 2.7 | Рынок |  |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032гг |
| Пос. Гагарка |
| 2.8 | Основная школа со встроенным детским садом | общественный центр села | 20 мест/40 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.9 | СДК | общественный центр села | 60 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.10 | ФАП, аптека | район планируемого подцентра |  | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| с. Тихонькая |
| 2.11 | Детский сад | общественный центр села | 50 мест | Капитальный ремонт | 2017-2022гг |
| 2.12 | Общеобразовательная школа | общественный центр села | 20 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2. 13 | СДК | общественный центр села | 50 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.14 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села | 1 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 2.15 | ФАП, аптека | общественный центр села |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| с. Мульта |  |  |  |  |
| 2.16 | Детский сад | общественный центр села | 50 мест | Капитальный ремонт | 2017-2022гг |
| 2.17 | Общеобразовательная школа | общественный центр села | 20 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.20 | СДК | общественный центр села | 50 мест | Реконструкция | 2017-2032гг |
| 2.21 | Спортивный комплекс | общественный центр села |  | Разработка проектной документации, строительство |  |
| П. Замульта |  |  |  |  |
| 2.22 | Детский сад | общественный центр села | 30 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 2.23 | Плоскостные спортивные сооружения | общественный центр села |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 2.24 | Реабилитационный центр |  |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| С. Маральник 1 |  |  |  |  |
| 2.24 | Объект социальной сферы многоцелевого использования: магазин, кафе, рынок, парикмахерская | Планируемый центр села |  |  |  |
| 2.25 | Объект социальной сферы многоцелевого использования: школа, клуб с библиотекой, ФАП, детский сад | Планируемый центр села |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 2.26 | Спортивная площадка | Планируемый центр села |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 3 Жилая сфера |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | с. Верх-Уймон (13,7 га) | 76 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | участков |  | расчетный срок |
| 3.2 | Индивидуальные жилые дома | пос. Гагарка | 172 участка | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 68 участков |  | расчетный срок |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | с. Тихонькая | 258 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 154 участка |  | расчетный срок |
| 3.4 | Индивидуальные жилые дома | с. Мульта | 66 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 159 участков |  | расчетный срок |
| 3.5 | Индивидуальные жилые дома | пос. Замульта | 39 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 94 участка |  | расчетный срок |
| 3.6 | Индивидуальные жилые дома | с. Маральник 1 | 78 участков | Разработка проектной документации, строительство | первая очередь |
|  |  |  | 45 участков |  | расчетный срок |
| 4 Производственная сфера |
| 4.1 | Кирпичный завод | с. Верх-Уймон, 100 м к юго-западу от селитебной территории. | 2,1 га | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 4.2 | Пимокатный цех | С. Мульта | 0,9 га | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 5 Зона рекреационного назначения |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования с устройством детских площадок и зон тихого отдыха | Все населенные пункты сельского поселения |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 5.2 | Оздоровительный лагерь | С. Мульта |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6 Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Верх-Уймон | 16 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 4,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | пос. Гагарка | 8,4 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 6,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Тихонькая | 15,4 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 9,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | с. Мульта | 14,5 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 6,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.5 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | пос. Замульта | 11,0 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 4,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.6 | Улично-дорожная сеть (в границах населенных пунктов) | С. Маральник 1 | 2,0 км | Разработка проектной документации, реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 3,9 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.7 | Мосты | пос.. Гагарка | 6 шт. | Разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2032 гг |
| 6.8 | Мост через прот. Килинскую | с. Тихонькая | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.9 | Мост | с. Тихонькая | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.10 | Мост | с. Верх-Уймон | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 6.11 | Мост | пос. Замульта | 2 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7 Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Водопроводные сети | с. Верх-Уймон | 4,4 км | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 7,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.2 | Водопроводные сети | п. Гагарка | 9,1 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.3 | Водопроводные сети | с. Тихонькая | 1,1 км | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 15,2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.4 | Водопроводные сети | с. Мульта | 5,5 | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 11,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.5 | Водопроводные сети | пос. Замульта | 0,8 км | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 11,3 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.6 | Водопроводные сети | С. Маральник 1 | 0,5 | Реконструкция | первая очередь |
|  |  |  | 2.0 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.7 | Резервуары чистой воды | с. Верх-Уймон | 2 шт. по 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.8 | Скважина | с. Верх-Уймон на севере и юге села | 2 шт (11,9 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.9 | Резервуары чистой воды | с. Тихонькая | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.10 | Скважина | с. Тихонькая на севере и юге села | 2 шт (8,4 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.11 | Резервуары чистой воды | п. Гагарка | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.12 | Скважина | на севере п. Гагарка | 2 шт (5,2 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.13 | Скважина | на севере с. Мульта | 2 шт (13,3 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.14 | Резервуары чистой воды | с. Мульта | 2 шт 100 м3 каждый | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.15 | Водонапорная башня | с. Мульта |  | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.16 | Скважина | на севере пос. Замульта | 2 шт (6,6 м3 / час каждая) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.17 | Резервуары чистой воды | пос. Замульта | 100 м3 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.18 | Водонапорная башня | с. Маральник 1 | 1 шт.60 м3 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.19 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Верх-Уймон | 4 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.20 | Линии электропередач 10 кВ | с. Верх-Уймон | 3,0 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.21 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Тихонькая | 6 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.22 | Линии электропередач 10 кВ | с. Тихонькая | 3,7 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.23 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | пос. Гагарка | 5 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.24 | Линии электропередач 10 кВ | пос.. Гагарка | 2,6 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.25 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Мульта | 3 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.26 | Линии электропередач 10 кВ | с. Мульта | 2,7 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.27 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | пос. Замульта | 5 шт (100-160 кВ) | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.28 | Линии электропередач 10 кВ | пос. Замульта | 2,2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.29 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | с. Маральник 1 | 2 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 7.30 | Линии электропередач 10 кВ | с. Маральник 1 | 1,2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.Санитарная очистка территории |
| 8.1 | Полигон ТКО | С. Верх-Уймон | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.2 | Полигон ТКО | пос. Гагарка | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.3 | Полигон ТКО | с. Мульта | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.4 | Полигон ТКО | с. Маральник 1 | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.5 | Полигон ТКО | с. Тихонькая | 1 шт. | Рекультивация | 2017-2032 гг |
| 8.6 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | С. Верх-Уймон | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.7 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | с. Мульта | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.8 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | пос. Гагарка | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
| 8.9 | Скотомогильник с устройством биотермической ямы | с. Тихонькая | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 гг |
|  | 9.Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 9.1 | Изучение береговой линии р. Мульта | с. Мульта |  | Разработка проектной документации | 2017-2032 гг |

# 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 6

Параметры функциональных зон Верх-Уймонского СП  Усть-Коксинского района РА

| Функциональные зоны и их параметры | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая зона (820,6га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | сущест. планир. 0,18 га Х1239 шт. | Местного значения сельского поселения |
| Общественно-деловая зона (21 га) | Учреждения образования | Детский сад | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | 5 объектов | Местного значения муниципального района |
|  |  | Школа | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | 5 объектов |  |
|  | Учреждения культуры | СДК | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | 5 объектов | Местного значения муниципального района |
|  | Учреждения здравоохранения | ФАП, аптеки | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | 6 объектов | Местного значения муниципального района |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | Плоскостные спортивные сооружения | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | га | Местного значения сельского поселения |
|  | Предприятия торговли и общественного питания | Магазин смешанных товаров | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | кв м | Местного значения сельского поселения |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры ( 238,3 га) | Зона внешнего транспорта ( га) | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, | 67,8 га | Регионального значения |
|  | Зона улично-дорожной сети ( ) | Улично-дорожная сеть | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта | 167,5 га | Местного значения сельского поселения |
|  | Сооружения и объекты инженерной инфраструктуры ( 3,0 га ) | Объекты транспортной инфраструктуры 0,5 га | С. Верх-Уймон | 3,0 га |  |
|  |  | Объекты связи 0,1 га | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта |  | Местного значения муниципального района |
|  |  | Объекты водоснабжения 2,4 га |  |  |  |
| Зона рекреационного назначения (32,9 га) | Озеленение общего пользования | Детская площадка | С. Верх-Уймон, , с. Мульта, пос. Гагарка | 0,7 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Турбазы | С. Маральник 1 | 3,7 га |  |
|  |  | Озеленение общего пользования |  | 28,2 га |  |
| Зона специального назначения (9,9 га) |  | Скотомогильник с захорогением в ямы | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта | 0,3 га | Местного значения муниципального района |
|  |  | Кладбище | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта | 4,7 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Полигон ТКО | С. Верх-Уймон, с. Тихонькая, с. Мульта, с. Замульта, пос. Гагарка, с. Маральник 1 | 4,9 | Местного значения муниципального района |
| Производственная зона (3,3 га) |  | Кирпичный завод 2,1 га | С. Верх-Уймон | 2,1 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Пиорама 0,3 га |  | 0,3 га |  |
|  |  | Пимокатный цех | С. Мульта | 0,9 га |  |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения (17,3 га, в том числе 6,0 в границе н.п.) |  | Объекты сельскохозяйственного производства ООО «Верх-Уймон» 6,0 га в границе, за границей 1,7 га | Верх-Уймонское СП | 17,3 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства ООО «Тихонькое» 2,1 га |  |  |  |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства ООО «Мультинское» 1,4 га |  |  |  |
|  |  | Объекты сельскохозяйственного производства 6,1 га |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования (83371,6 га , в т.ч. 115,5 га в границе н.п.) | Зона сельскохозяйствен ных угодий и прочих земель (83256,1 га за границей н.п.) 115,5 га в границах н.п. | - | В границах Верх-Уймонского СП | - | - |
| Зона защитных лесов 82363 га ) | - | - | В границах Верх-Уймонского СП | - | - |
| Зона акваторий ( 735 га) |  |  | В границах Верх-Уймонского СП |  |  |

# 5. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генерального плана Верх-Уймонского СП  Усть-Коксинского района РА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Общая площадь Верх-Уймонского сельского поселения Усть-Коксинского района | га | 166957 | 166957 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 76632,3 | 82612,3 |
|  |  | % | 46,2 | 49,7 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 743,7 | 1170,5 |
|  |  | % | 0,4 | 0,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | С. Верх-Уймон | га | 190,8 | 224,0 |
|  |  | % |  |  |
|  | П. Гагарка | га | 91,8 | 148,7 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Тихонькая | га | 155,6 | 269,6 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Мульта | га | 158,4 | 237,5 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Замульта | га | 127,0 | 227,4 |
|  |  | % |  |  |
|  | С. Маральник 1 | га | 20,1 | 63,3 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 68,0 | 76,2 |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 59760 | 82363 |
|  |  | % | 35,7 | 49,2 |
| 1.4 | Земли запаса | га | 29018 | - |
|  |  | % | 17,3 | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 735 | 735 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 |
| I | Общая площадь территории в границе населенных пунктов | га | 743,7 | 1170,5 |
|  | Функциональные зоны |  |  |  |
|  | - жилой застройки | га | 478,0 | 820,6 |
|  | - общественно-деловой застройки | га | 17,9 | 21,0 |
|  | - производственного и коммунально-складского назначения | га | 1,2 | 1,2 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 93,1 | 170,5 |
|  | - рекреационного назначения | га | 4,0 | 32,9 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га | 140,7 | 115,5 |
|  | - территория объектов сельскохозяйственного производства | га | 6,0 | 6,0 |
|  | - специального назначения | га | 2,8 | 2,8 |
| 2 |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2203 | 2692 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 23 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 3,0 | 2,6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
|  | канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 50 |
|  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 7 | 7 |
|  | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 90 |
|  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 67,3 | 102,4 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с. Верх-Уймон | куб. м/в сутки |  | 249,34 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений с. Тихонькая | куб. м/в сутки |  | 200 |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений пос. Гагарка | куб. м/в сутки |  | 112 |
|  | Производительность водозаборных сооружений с. Мульта | куб. м/в сутки |  | 280 |
|  | Производительность водозаборных сооружений пос. Замульта | куб. м/в сутки |  | 112 |
|  | Производительность водозаборных сооружений с. Маральник 1 | куб. м/в сутки |  | 60 |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел. |  |  |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 12,3 | 69,5 |
| 6.1. | Скотомогильники | единиц | 4 | 4 |
| 6.2 | Полигон ТКО | единиц | 5 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 7 | 7 |